ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 января 2008 г. N 4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ

И РЕМОНТНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(в ред. Распоряжений Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 27.03.2009 N 16, от 07.12.2009 N 57, от 12.05.2010 N 5,

от 17.08.2010 N 6, от 06.09.2010 N 7, от 15.11.2010 N 9,

от 27.12.2010 N 10, от 29.03.2011 N 1, от 27.04.2011 N 2,

от 14.07.2011 N 3, от 28.05.2012 N 6 (ред. 20.07.2012),

от 25.06.2012 N 9, от 04.10.2012 N 17, от 17.12.2012 N 22,

от 20.03.2013 N 3, от 15.04.2014 N 1,

от 16.04.2014 N 4 (ред. 07.11.2014), от 29.05.2014 N 5,

от 17.12.2014 N 9, от 30.04.2015 N 3, от 09.07.2015 N 4)

В соответствии с пунктом 3.26 Положения о Государственной административно-технической инспекции, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 223:

1. Утвердить Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, согласно приложению с приложениями к Правилам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

2. Признать утратившим силу распоряжение Государственной административно-технической инспекции от 24.11.2005 N 50 "Об утверждении Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника Инспекции.

Начальник Государственной

административно-технической

инспекции

С.А.Бабаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Государственной

административно-технической

инспекции

от 22.01.2008 N 4

ПРАВИЛА

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ,

СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(в ред. Распоряжений Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 27.03.2009 N 16, от 07.12.2009 N 57, от 12.05.2010 N 5,

от 17.08.2010 N 6, от 06.09.2010 N 7, от 15.11.2010 N 9,

от 27.12.2010 N 10, от 29.03.2011 N 1, от 27.04.2011 N 2,

от 14.07.2011 N 3, от 28.05.2012 N 6 (ред. 20.07.2012),

от 25.06.2012 N 9, от 04.10.2012 N 17, от 17.12.2012 N 22,

от 20.03.2013 N 3, от 15.04.2014 N 1,

от 16.04.2014 N 4 (ред. 07.11.2014), от 29.05.2014 N 5,

от 17.12.2014 N 9, от 30.04.2015 N 3, от 09.07.2015 N 4)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга (далее - Правила), устанавливают единые требования к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, регулируют порядок планирования и координации сроков производства указанных работ, оформления, продления и закрытия ордеров на производство указанных работ.

1.2. Действие Правил не распространяется на земельные участки, предоставленные для целей строительства и реконструкции объектов капитального строительства, за исключением работ, связанных с устройством временных ограждений и выносом из зоны строительства инженерных коммуникаций, не являющихся объектами капитального строительства.

(п. 1.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 29.05.2014 N 5)

1.3. Правила обязательны для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих (планирующих) производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга в его административных границах.

1.4. В Правилах используются следующие основные термины и понятия:

"Аварийно-предупредительные работы" - работы, включающие в себя диагностику инженерных коммуникаций, иных объектов с целью выявления их дефектных участков, а также работы по ликвидации выявленных дефектов.

"Аварийные работы" - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам.

"Владелец объекта" - лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, оперативного управления, праве аренды (если владение вещью предусмотрено договором аренды), праве пожизненного наследуемого владения земельным участком, праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком либо организация, осуществляющая его использование, эксплуатацию, управление и содержание.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16, от 30.04.2015 N 3)

"ГАТИ" - Государственная административно-техническая инспекция.

"Геослужба города" - геолого-геодезическая служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

"ГКУ ДОДД" - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция по организации дорожного движения".

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

"ГКУ ЦКБ" - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центр комплексного благоустройства".

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

"Автомобильная дорога" - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

"Дорожное движение" - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

"Дорожная одежда" - конструктивный элемент дороги, внутриквартальной территории, состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренирующие и др.).

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

"Заказчик" - юридическое или физическое лицо, уполномоченное владельцем (или само являющееся владельцем) объекта, обеспечивающее производство земляных, строительных или ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, подготовку проектной документации для производства указанных работ.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

"Земляные работы" - комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные с валкой леса и расчисткой территории. сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного полотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котлованов). Не являются земляными работами работы, производимые в зоне отмостки здания на глубину конструктивного слоя отмостки и фундамента здания.

"Зона зеленых насаждений" - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, в том числе парки, сады, скверы, газоны.

"Зона производства работ" - территория, выделенная для производства работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения материалов, бытовых городков, оборудования, механизмов.

"Инженерные коммуникации" - подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них.

Абзац исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

"КБ" - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.08.2010 N 6, от 28.05.2012 N 6)

"КГА" - Комитет по градостроительству и архитектуре.

"КГИОП" - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Абзац исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 29.03.2011 N 1.

Абзац исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1.

"Объект" - здания и сооружения, инженерные коммуникации, геодезические знаки, дороги и дорожные сооружения, трамвайные и другие рельсовые пути, иные объекты благоустройства, в том числе зеленые насаждения, элементы городской инфраструктуры, объекты розничной торговли, рекламы, обслуживания населения.

"Объекты 3-й категории сложности" - простые объекты - здания и сооружения временного, сезонного или вспомогательного назначения, в том числе общественные туалеты, спортивные площадки с сопутствующими строениями.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

"Оперативная адресная программа" (адресная координационная программа комплексных земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством Санкт-Петербурга) - документ, утвержденный начальником ГАТИ, содержащий перечень работ, планируемых к производству на 3 месяца, с указанием сроков, места их производства, а также вида планируемых работ, сформированный ГАТИ на основании представленных заказчиками заявок.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57, от 16.04.2014 N 4, от 17.12.2014 N 9)

"Ордер" - документ, дающий право на производство работ, выдаваемый ГАТИ.

"Перспективная адресная программа" (координационный график комплексного проектирования) - документ, утвержденный вице-губернатором Санкт-Петербурга, содержащий перечень работ на плановый год и последующую 2-летнюю перспективу, с указанием сроков и места их производства, а также вида планируемых работ, сформированный ГАТИ на основании представленных заказчиками заявок.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17, от 17.12.2014 N 9)

Абзац исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

"Производитель работ" - юридическое или физическое лицо, которое выполняет работы или организовывает производство работ путем привлечения субподрядчиков (генеральный подрядчик).

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

Абзацы тридцатый - тридцать первый исключены. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16.

"Разработка грунта" - выемка (полувыемка), насыпь (полунасыпь), устройство выравнивающего слоя, противофильтрационной подушки, обратного фильтра, дренаж. Разработка грунта может выполняться механизированным способом с использованием средств гидромеханизации или вручную.

"Работы" - земляные, строительные и ремонтные работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства городских территорий, временным ограничением или временным прекращением дорожного движения, и сопутствующие им проектно-изыскательские, землеустроительные, а также подготовительные работы (в том числе складирование строительных материалов и конструкций, размещение машин и механизмов, временных зданий и сооружений); аварийные работы.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

Абзац исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

Абзац исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

"Согласующие организации" - организации (в том числе органы государственной власти), дающие свое согласие на производство работ в соответствии с их компетенцией.

Абзац исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

"Строительная площадка" - земельный участок, отведенный в установленном порядке (или используемый) для размещения объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также складирования материалов и конструкций, размещения машин и механизмов, временных зданий и сооружений на период строительства (реконструкции, капитального ремонта).

"УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" - Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

"КТ" - Комитет по транспорту.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

Абзац исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

"Проект (схема) производства работ - проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга. При подаче документов в электронной форме проект (схема) должен быть выполнен в виде одного файла с цифровым обозначением зоны производства работ (имя файла "ПЛАН", расширение файла PSP, система координат МСК-64) с приложением пояснительной записки в виде одного файла с именем "ПРОЕКТ" в формате Microsoft Word (Word 97-2003, с расширением файла DOC) или в формате Portable Document Format (с расширением файла PDF), файлы могут быть подписаны с использованием электронной подписи и представлены на электронном носителе или прикреплены к заявке, поданной с использованием установленных правил авторизации и аутентификации через портал "Государственные услуги в Санкт-Петербурге". Файл формата PSP должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящих Правил. В случае подачи документов на бумажных носителях проект (схема) производства работ выполняется в масштабе 1:200 или 1:500 с привязкой к топографическим объектам, утверждается подписью и печатью заказчика.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17, от 16.04.2014 N 4)

"Ремонт" - работы по восстановлению исправности и работоспособности объекта (в том числе его эксплуатационных характеристик), производимые по мере необходимости, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

"Агротехнический период" - период времени с температурами грунта и наружного воздуха, позволяющими выполнить работы по восстановлению зеленых насаждений, а также иные работы по благоустройству, проведение которых в зимний период невозможно; агротехнический период в Санкт-Петербурге устанавливается с 16 апреля по 15 октября (в зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга).

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16; в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

"ЭП - квалифицированная электронная подпись, сертификат ключа которой выдан доверенным удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 25.06.2012 N 9)

"Портал "Наш Санкт-Петербург" - портал в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.gorod.gov.spb.ru, введенный в эксплуатацию в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 N 37-рп "О портале "Наш Санкт-Петербург".

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

1.5. Требования, предъявляемые к электронным документам (при подаче документов в электронном виде).

1.5.1. Все файлы должны иметь имена, состоящие не более чем из 30 символов (русских или латинских букв, цифр, символов подчеркивания, пробела и точки). Использование иных символов в имени файлов недопустимо.

1.5.2. Файлы, содержащие согласования производства работ, должны иметь имя файла, включающее префикс "Согласование", и уточняющую часть, а также формат файлов Microsoft Word (Word 97-2003, с расширением файла DOC) или Portable Document Format (с расширением файла PDF).

1.5.3. Файл с цифровым обозначением зоны производства работ должен иметь имя "ПЛАН.PSP" и включать в себя картографические данные в системе координат МСК-64. К заявке прилагается не более одного файла с расширением PSP.

1.5.3.1. Файл с расширением PSP должен включать в себя схему зоны производства работ (имя слоя - "Зона производства работ"), а также в зависимости от вида работ следующие данные:

при установке объектов 3-й категории сложности - схему размещения объектов благоустройства (имя слоя - "Схема размещения объектов благоустройства");

при установке ограждений - схему установки ограждения (имя слоя - "Схема установки ограждения");

при установке строительных лесов - схему установки строительных лесов (имя слоя - "Схема установки лесов");

при проведении инженерных изысканий - схему расположения скважин (имя слоя - "Схема расположения скважин");

при проведении работ на инженерных сетях - схемы трасс инженерных сетей (имена слоев должны соответствовать названиям инженерных сетей).

Указанные слои должны быть выполнены в виде линий (полилиний) и точечных объектов.

1.5.3.2. Пояснительная записка к проекту (схеме) производства работ должна быть выполнена в виде одного файла с именем "ПРОЕКТ" в формате файлов Microsoft Word (Word 97-2003, с расширением файла DOC) или Portable Document Format (с расширением файла PDF).

1.5.4. Все файлы, за исключением файла, содержащего заявку, должны быть подписаны с использованием ЭП уполномоченного лица заказчика. При этом применяется формат ЭП, при котором подпись хранится в отдельном файле. Имя файла ЭП должно совпадать с именем подписываемого файла, файл должен иметь информацию о сертификате ключа проверки ЭП, иметь расширение файла SIG.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

1.5.5. Файл заявки должен иметь имя "Заявка" и расширение файла DOC или PDF. Файл заявки должен быть подписан с использованием ЭП уполномоченных(ого) лиц(а), при этом применяется формат ЭП, при котором подпись хранится в отдельном файле с информацией о сертификате ключа проверки ЭП, расширением файла SIG. Файлы подписей должны иметь имена "Заявка_Заказчик.SIG", "Заявка_Подрядчик.SIG", "Заявка_ОВБ.SIG", соответствующие подписям уполномоченных лиц заказчика, производителя работ соответственно.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

1.5.6. Файлы в формате Portable Document Format (с расширением PDF) должны быть постраничными, на каждой странице файла должна располагаться одна страница исходного документа (без поворота), все используемые шрифты (кроме стандартных) должны быть внедрены в файл, файл не должен содержать скриптов и гиперссылок, растровое содержимое документа должно быть преобразовано в формат JPEG с порогом сжатия от 8 до 12 и максимальным размером любой из сторон изображения до 2000 пикселей.

1.5.7. Файлы формата Microsoft Word (Word 97-2003, с расширением DOC) должны содержать текст с использованием шрифтов "Arial", "Times New Roman", "Calibri", "Courier New", размер шрифта должен быть от 8 до 14 пунктов, файл не должен содержать скриптов и гиперссылок, растровое содержимое документа должно быть преобразовано в формат JPEG с порогом сжатия от 8 до 12 и максимальным размером любой из сторон изображения до 2000 пикселей.

1.5.8. Файлы формата JPEG (с расширением файла JPG) должны содержать изображение с порогом сжатия от 8 до 12 и максимальным размером любой из сторон изображения до 2000 пикселей.

(п. 1.5 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17)

2. Координация работ

2.1. Основные принципы планирования и координации сроков производства работ

2.1.1. При планировании работ необходимо максимально учитывать возможность их комплексного ведения.

2.1.2. Координация сроков производства работ проводится ГАТИ в соответствии с ее компетенцией в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности города, устойчивого энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения, бесперебойной работы транспорта и связи, городских эксплуатационных служб, исключения аварийных ситуаций на объектах городской инфраструктуры, соблюдения сроков производства работ, максимальной экономии ресурсов, уменьшения отрицательного влияния работ на условия проживания населения и жизнедеятельности города.

2.1.3. При формировании адресных программ учитывается необходимость восстановления благоустройства в агротехнический период, а также запрет при планировании работ общей продолжительностью менее 6 месяцев предусматривать технологический перерыв (приостановление работ) до агротехнического периода.

(п. 2.1.3 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

2.2. Координация сроков производства работ включает в себя:

2.2.1. Координация сроков производства работ включает в себя:

учет работ, заявленных для включения в адресные программы,

формирование оперативных и перспективных адресных программ,

размещение утвержденных адресных программ на сайте ГАТИ в сети Интернет,

мониторинг выполнения адресных программ, мониторинг особо крупных (значимых) объектов,

выдача уведомления о включении заявленных работ в адресную программу либо отказа в согласовании сроков производства работ.

(п. 2.2.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.2. Заказчики, планирующие производство работ, требующих получения ордера ГАТИ, обязаны не позднее чем за 3 месяца до даты начала производства работ обратиться в ГАТИ с заявкой по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам о включении работ в адресную программу.

При размещении государственного заказа на производство работ, требующих получения ордера ГАТИ, государственные заказчики обязаны до заключения государственного контракта либо в течение месяца после заключения государственного контракта на производство указанных работ, но в любом случае не позднее чем за 3 месяца до даты начала производства работ обратиться в ГАТИ с заявкой по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам о включении работ в адресную программу.

Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем заказчика.

(п. 2.2.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.3. К заявке должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия лица, подписавшего заявку.

К заявке должна быть приложена схема зоны производства работ.

При подаче документов на бумажных носителях схема выполняется с привязкой к топографическим объектам, подписывается заказчиком.

При подаче документов в электронном виде схема должна соответствовать требованиям пункта 1.5 настоящих Правил.

(п. 2.2.3 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.4. ГАТИ осуществляет:

учет работ, содержащихся в поступивших заявках,

сопоставление сроков их проведения между собой, со сроками производства работ, включенных (согласованных для включения) в оперативные и перспективные адресные программы, а также со сроками производства работ, указанных в выданных ГАТИ ордерах,

согласовывает сроки производства работ с КБ,

получает заключение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга" по результатам анализа заявки и схемы производства работ в случае, если заявленные работы связаны с необходимостью ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам в Санкт-Петербурге,

определяет обязательные для получения ордера ГАТИ условия,

оформляет и направляет (вручает) заявителю уведомление по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам либо отказ в согласовании сроков производства работ по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

(п. 2.2.4 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.5. ГАТИ принимает решение об отказе в согласовании сроков производства работ в случае, если:

(п. 2.2.5 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.5.1. заявка не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.2.2 настоящих Правил,

(п. 2.2.5.1 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.5.2. отсутствуют документы, указанные в пункте 2.2.3 настоящих Правил,

(п. 2.2.5.2 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.5.3. заявленные сроки и(или) условия производства работ не соответствуют срокам и(или) условиям производства работ, включенных (согласованных для включения) в оперативные и перспективные адресные программы, срокам и(или) условиям производства работ, указанным в выданных ГАТИ ордерах, не закрытых в соответствии с разделом 12 настоящих Правил,

(п. 2.2.5.3 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.5.4. заявка не соответствует требованиям пункта 2.1.3 настоящих Правил,

(п. 2.2.5.4 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.5.5. получен отказ в согласовании заявки от КБ.

(п. 2.2.5.5 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.6. В случае отсутствия оснований для отказа в согласовании сроков производства работ в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящих Правил ГАТИ принимает решение о согласовании сроков производства работ по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.

(п. 2.2.6 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.2.7. Срок рассмотрения заявки на включение работ в адресную программу не может превышать 15 рабочих дней.

(п. 2.2.7 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.3. Оперативные адресные программы

2.3.1. Оперативные адресные программы формируются на плановый период 3 месяца на основании заявок, по которым ГАТИ принято решение о согласовании сроков производства работ в соответствии с пунктом 2.2.6 настоящих Правил.

(п. 2.3.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.3.2. Оперативные адресные программы утверждаются начальником ГАТИ и публикуются на официальном сайте ГАТИ в сети интернет не позднее 25 числа месяца, предшествующего началу планового периода.

(п. 2.3.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.3.3. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9.

2.3.4. Производители работ и заказчики обязаны соблюдать сроки производства работ, включенных в оперативные адресные программы.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.3.5. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

2.3.6. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6 (ред. 20.07.2012).

2.3.7 - 2.3.8. Исключены. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9.

2.4. Перспективные адресные программы

2.4.1. Перспективные адресные программы формируются на плановый год с перспективой на 2 года на основании заявок, по которым ГАТИ принято решение о согласовании сроков производства работ в соответствии с пунктом 2.2.6 настоящих Правил.

(п. 2.4.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.4.2. Перспективная адресная программа утверждается вице-губернатором Санкт-Петербурга и публикуется на официальном сайте ГАТИ в сети Интернет не позднее 1 ноября предпланового года.

(п. 2.4.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

2.4.3. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9.

2.4.4. Заказчики, чьи работы включены в перспективную адресную программу, обязаны соблюдать сроки выполнения работ.

3. Общие обязанности заказчика и производителя работ

3.1. Общие обязанности заказчика.

3.1.1. Заказчик перед началом работ должен получить в Геослужбе города сведения о наличии и местоположении геодезических знаков, расположенных на земельном участке, на котором будут проводиться работы, и обеспечить их сохранность. В случае их утраты или повреждения (смещения) заказчик обязан обеспечить их восстановление.

3.1.1-1. Заказчик обязан до начала производства работ, указанных в пункте 4 настоящих Правил, получить ордер ГАТИ на их производство.

(п. 3.1.1-1 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

3.1.2. В случае повреждения существующих внутриквартальных дорог, используемых в качестве подъездов к объектам, заказчик обязан за свой счет восстановить нарушенные дороги.

3.1.3. Заказчик несет ответственность за сохранность межевых знаков, установленных при проведении работ по межеванию, в соответствии с действующим законодательством. В случае утраты или повреждения (смещения) межевых знаков, установленных при межевании, заказчик обязан обеспечить восстановление утраченных (поврежденных) межевых знаков.

3.1.4. Заказчик обязан контролировать сроки производства работ, в случае необходимости своевременно осуществлять порядок продления сроков действия ордера.

(п. 3.1.4 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

3.1.5. Заказчик обязан после завершения работ и восстановления нарушенного благоустройства в полном объеме исполнить порядок закрытия ордера, предусмотренный Правилами.

(п. 3.1.5 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

3.2. Производитель работ (генеральный подрядчик) обязан выполнить или обеспечить выполнение (при производстве работ силами субподрядчиков) следующих требований:

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

3.2.1. До начала производства работ, указанных в п. 5 настоящих Правил, информировать о начале производства работ организацию, осуществляющую содержание и техническую эксплуатацию объекта, а также владельцев инженерных сетей и сооружений (при производстве работ в охранных зонах таких объектов).

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 16.04.2014 N 4)

3.2.2. До начала производства работ зарегистрировать ордер в организациях, определенных пунктом 6.19 Правил. Без регистрации в указанных организациях производство работ по такому ордеру запрещено.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16, от 04.10.2012 N 17)

3.2.3. Иметь на объекте заверенные подписью и печатью производителя работ копии ордера, правоустанавливающего документа на земельный участок, в границах которого осуществляются работы, утвержденную проектную документацию, а в случае временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга - распоряжения ГАТИ о временном ограничении (временном прекращении) движения транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга и схемы организации дорожного движения, и предъявлять их представителям организаций, контролирующим производство работ, в том числе представителям ГАТИ.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

3.2.4. Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования заказчика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов.

В случае временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга информационный щит должен быть установлен не менее чем за два дня до начала такого ограничения (прекращения) движения.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57, от 28.05.2012 N 6)

При производстве аварийных работ организация, устраняющая аварию, обязана установить на месте производства работ информационный щит из профильного листа, имеющего размеры 1,25 x 1,0 м, с чередующимися полосами красного и белого цвета со светоотражающим свойством, содержащий информацию о наименовании производителя работ, и соответствующий требованиям, указанным в приложении N 18 к настоящим Правилам.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 20.03.2013 N 3)

3.2.5. Обеспечить доступ на строительную площадку (зону производства работ) представителей органов, осуществляющих контроль за производством работ, в том числе представителей ГАТИ.

3.2.6. Оградить зону работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, красные фонари на углах ограждений и не реже чем через каждые 50 метров вдоль ограждения. На углах забора, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами. Не допускается устройство котлованов (траншей) глубиной более 1 м без крепления их стен.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16, от 28.05.2012 N 6)

При производстве аварийных работ ограждение зоны производства работ должно иметь сигнальный бело-красный цвет и соответствовать требованиям, установленным Приложением N 19 к настоящим Правилам.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 20.03.2013 N 3)

При производстве плановых работ по строительству, реконструкции и ремонту инженерных сетей ограждение зоны работ должно быть сборно-разборным с унифицированными элементами соединения и деталями крепления, из металлических секций с арматурной сеткой, имеющих ширину - 3 метра, высоту - 1,925 метра, в соответствии с приложением N 20 к настоящим Правилам.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 20.03.2013 N 3; в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 09.07.2015 N 4)

Временные ограждения при производстве плановых работ должны иметь серый цвет, соответствующий колерам 7040, 7038, 7035, 7004 согласно стандарту RAL.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 09.07.2015 N 4)

3.2.7. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57.

3.2.8. Складирование материалов, временное хранение техники и размещение бытового городка организовать в соответствии с проектом (ПОС, ППР), настоящими Правилами, особыми условиями ордера ГАТИ; доставку таких материалов, техники на место работ производить только после регистрации ордера в организациях, указанных в пункте 6.19 настоящих Правил, и получения допуска в охранные зоны существующих объектов (при необходимости временного занятия территорий в охранных зонах существующих объектов).

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5, от 04.10.2012 N 17)

3.2.9. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57.

3.2.10. Содержать строительную площадку (зону производства работ) в чистоте в соответствии с действующими в Санкт-Петербурге правилами уборки.

(п. 3.2.10 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 29.05.2014 N 5)

3.2.11. Не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию строительной площадки (зоны производства работ).

3.2.12. Обеспечивать безопасные условия дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

3.2.13. Обеспечить сохранность и содержание в исправном состоянии всех временных знаков, а также технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в зоне производства работ.

3.2.14. При необходимости устройства временных въездов-выездов, соединяющих строительную площадку (зону производства работ) с городскими улицами, оборудовать их в твердом покрытии.

3.2.15. Выполнять особые условия ордера.

3.2.15.1. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.12.2010 N 10.

3.2.16. После завершения работ с временным нарушением существующей схемы организации дорожного движения выполнить полное восстановление постоянной дислокации технических средств регулирования дорожного движения, если иное не предусмотрено проектом.

3.2.17. После завершения работ с временным нарушением благоустройства в пределах срока действия ордера выполнить полное восстановление благоустройства территории, если проектом не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

Подтверждением восстановления благоустройства является получение согласований организаций, установленных п. 12.3 настоящих Правил.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

3.2.18. Исключен с 1 января 2015 года. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4.

3.2.18-1. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

3.2.19. В процессе выполнения работ информировать ГАТИ об изменении условий, на основании которых производилась выдача ордера.

3.2.20. В случае установки объекта в нарушение требований Правил снести (демонтировать) самовольную постройку и восстановить нарушенное благоустройство. В случае расторжения договора подряда и передачи объекта по акту заказчику или другой организации, выполняющей функции генерального подрядчика (при заключении заказчиком договора подряда с другим производителем работ), обязанность демонтировать самовольную постройку возлагается на принявшую объект организацию.

(п. 3.2.20 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57; в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

3.2.21. Получить распоряжение ГАТИ о временном ограничении (временном прекращении) движения транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга при необходимости такого ограничения (прекращения).

Соблюдать порядок и сроки временного ограничения (временного прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением ГАТИ в случае введения такого ограничения (прекращения).

(п. 3.2.21 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.12.2010 N 10)

4. Работы, производство которых запрещено без ордера ГАТИ

4.1. Вскрытие и разработка грунта, в том числе его планировка под любые последующие виды работ.

4.2. Вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, разделительных полос, зон зеленых насаждений.

4.3. Все виды дорожных работ, за исключением строительства, реконструкции автомобильных дорог, а также работ, указанных в разделе 5 Правил.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.08.2010 N 6, от 28.05.2012 N 6, от 15.04.2014 N 1)

4.4. Производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте инженерных сетей, инженерных сетей и сооружений вспомогательного использования, при строительстве сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства за пределами земельного участка, предоставленного для целей строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, а также при ремонте инженерных коммуникаций независимо от способа их прокладки, в том числе земляные работы при ремонте инженерных коммуникаций, проходящих транзитом через строительную площадку или имеющих точки подключения в ее пределах.

(п. 4.4 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17)

4.5. Ремонт трамвайных и других рельсовых путей, если это связано с нарушением благоустройства в необособленном полотне, либо ремонт в обособленном полотне при длине ремонтируемого участка более 12,5 метров.

(п. 4.5 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

4.6. Производство земляных работ по установке (замене) опор линий электропередач, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения.

(п. 4.6 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.08.2010 N 6)

4.7. Забивка шпунта, устройство свай (в том числе пробных свай на стадии проектно-изыскательских работ).

4.8. Производство земляных работ при инженерных изысканиях, установке геодезических знаков.

4.9. Установка (замена) и размещение временных заборов и ограждений, в том числе временных ограждений строительных площадок, зон производства работ, за исключением замены временных ограждений без изменения планового положения, если заменяемое ограждение было установлено по ордеру ГАТИ.

(п. 4.9 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

4.9.1. Установка и замена постоянных заборов и ограждений.

(п. 4.9.1 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

4.9.2. Размещение временных инженерных сооружений.

(п. 4.9.2 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 29.05.2014 N 5)

4.10. Установка стационарных дорожных ограждений и направляющих устройств.

4.11. Установка и размещение строительных лесов и стационарных вышек, ограничивающих движение пешеходов и транспорта, при реконструкции, капитальном и текущем ремонте фасадов зданий и сооружений, а также при производстве обследования фасадов зданий (сооружений).

(п. 4.11 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

4.12. Производство земляных, дорожных работ при благоустройстве и озеленении территорий, в том числе посадка (пересадка) деревьев, локальное и комплексное восстановление нарушенного благоустройства.

4.13. Производство земляных работ при строительстве нестационарных и некапитальных объектов временного пользования, коллективных многоместных одноэтажных гаражей, открытых автостоянок, общественных туалетов, спортивных площадок с сопутствующими строениями и других объектов 3-й категории сложности.

(п. 4.13 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

4.14. Установка и демонтаж отдельно стоящих объектов уличного оборудования, в том числе торговых, остановочных и иных павильонов при заглублении более 0,3 метра, а также установка павильонов площадью более 10 квадратных метров, установка, размещение и демонтаж сезонных объектов при заглублении более 0,3 метра, а также установка и размещение сезонных объектов площадью более 10 квадратных метров, установка и демонтаж отдельно стоящих объектов для размещения информации и рекламы при заглублении более 0,3 метра.

(п. 4.14 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

4.15. Складирование любых видов материалов, конструкций, оборудования, размещение бытовых городков.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

4.16. Производство аварийно-предупредительных работ.

4.17. Производство аварийных работ.

4.18. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

5. Работы, производство которых разрешено без ордера ГАТИ

5.1. Срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя в пределах одного объекта и при общей площади зоны проведения работ до 300 кв. м с восстановлением покрытия в течение суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве.

(п. 5.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

5.2. Ремонт дорожного покрытия из штучного материала в пределах одного объекта при общей площади зоны проведения работ до 300 кв. м с восстановлением покрытия в течение трех суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве.

(п. 5.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

5.3. Заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия.

5.4. Поверхностная обработка дорожного покрытия.

5.4.1. Ликвидация просадок дорожного покрытия площадью до 100 квадратных метров и при заглублении до 0,3 метра, производимая в течение суток, за исключением просадок, вызванных дефектами на инженерных коммуникациях.

(п. 5.4.1 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

5.5. Перестановка одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м.

5.6. Замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов.

5.7. Ремонтная профилировка и планировка дорожной одежды переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, разделительных полос, откосов земляного полотна, водоотводных кюветов.

5.8. Очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений.

5.9. Наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена отдельных элементов технических средств организации дорожного движения, установка в тротуары и зону зеленых насаждений стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м. Установка в тротуары стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м осуществляется по согласованию с ГКУ ЦКБ.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

5.10. Работы на мостах, путепроводах, набережных, в тоннелях, связанные с восстановлением или ремонтом элементов деформационных швов, опор освещения, парапетов, карнизных камней, тротуарных плит, откосов и конусов, при условии проведения работ без ограничения дорожного движения.

5.11. Работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку кустарников взамен утраченных), пешеходными дорожками парков, садов, скверов.

5.12. Установка и демонтаж отдельно стоящих объектов уличного оборудования, в том числе павильонов при площади объекта до 10 квадратных метров без производства земляных работ, а также при заглублении до 0,3 метра.

(п. 5.12 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

5.13. Установка и демонтаж отдельно стоящих объектов для размещения информации и рекламы при заглублении до 0,3 метра.

(п. 5.13 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

5.14. Текущий ремонт трамвайных и других рельсовых путей в обособленном полотне при длине ремонтируемого участка не более 12,5 м.

5.15. Земляные работы для устройства фундаментов (оснований) крылец входов в здания при заглублении до 0,3 м. Указанные работы при вскрытии существующих асфальтовых и плиточных покрытий осуществляются по согласованию с ГКУ ЦКБ.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

5.16. Текущий ремонт пешеходных и силовых ограждений, павильонов ожидания пассажирского городского транспорта.

5.17. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1.

5.17. Работы, указанные в разделе 4 настоящих Правил, производимые в пределах земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства.

(п. 5.17 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 09.07.2015 N 4)

6. Порядок оформления и выдачи ордера ГАТИ

6.1. Заказчики, планирующие работы, указанные в п. 4 Правил, обязаны до начала работ получить ордер в ГАТИ на их производство. Выполнение работ, предусмотренных п. 4 настоящих Правил, без ордера ГАТИ на их производство запрещено и является самовольным.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5, от 16.04.2014 N 4)

6.2. Ордер на работы, связанные с нарушением благоустройства городских территорий, выдается заказчику на основании представленной необходимой разрешительной документации, установленной в разделе 7 настоящих Правил.

(п. 6.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

6.3. Для получения ордера заказчик представляет в ГАТИ не ранее чем за два месяца до начала планируемых работ заявку на получение ордера (далее - Заявка) по форме согласно приложению 5 к Правилам.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57, от 17.08.2010 N 6, от 28.05.2012 N 6, от 16.04.2014 N 4 (ред. 07.11.2014))

6.4. Заявка должна быть подписана уполномоченными представителями заказчика и производителя работ, а также удостоверена их печатями (в случае если заказчик и производитель работ являются юридическими лицами).

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

В случае подачи документов в электронном виде заявка заполняется в экранной форме в сети Интернет посредством "Электронной приемной" портала "Государственные услуги в Санкт-Петербурге" по адресу gu.spb.ru с использованием установленных инструментов авторизации в соответствии с инструкцией, регламентирующей процесс подачи документов для предоставления данной услуги, размещенной на портале. Все необходимые документы загружаются с использованием интерфейсных средств Электронной приемной в соответствии с инструкцией, регламентирующей процесс подачи документов для предоставления данной услуги, размещенной на Портале. В случае подачи заявки на электронном носителе (в виде файла с именем "Заявка" и расширением DOC или PDF) файл должен быть подписан с использованием ЭП.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

При подаче документов в электронном виде должны быть выполнены требования, указанные в пункте 1.5 настоящих Правил.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17)

Заявка на получение ордера на работы по восстановлению нарушенного благоустройства после выполнения аварийных работ (заявка на переоформление аварийного ордера на работы по восстановлению нарушенного благоустройства) может быть подана только в случае невозможности восстановления благоустройства в связи с окончанием агротехнического периода.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

6.5. Уполномоченными представителями заказчика и производителя работ признаются их руководители, действующие на основании учредительных документов (в случае если заказчик (производитель работ) является юридическим лицом), а также лица, уполномоченные на подпись заявки соответствующей доверенностью.

6.6. Заявка должна быть согласована с организациями, регулирующими вопросы, связанные с производством работ:

6.6.1. С Комитетом по транспорту - при временном ограничении или временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга.

(п. 6.6.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

6.6.2. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17.

6.6.2. С Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

(п. 6.6.2 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 09.07.2015 N 4)

6.6.3. С ГКУ ЦКБ - при вскрытии существующих асфальтовых и плиточных покрытий в красных линиях улиц.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

6.6.4. С КБ - при работах в зоне зеленых насаждений.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

6.6.5. С Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга в случае планирования работ на земельном участке, находящемся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, за исключением случаев согласования заявок на выдачу ордеров на производство работ в отношении земельных участков, предоставленных и(или) используемых в установленном порядке третьим(и) лицам(и), если проведение работ соответствует целям предоставления и(или) использования участка таким(и) лицам(и).

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.11.2010 N 9, от 14.07.2011 N 3, от 15.04.2014 N 1, от 09.07.2015 N 4)

6.6.6. С Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением "Городская реклама и информация" - при установке отдельно стоящих рекламных конструкций или объектов для размещения информации.

(п. 6.6.6 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

6.6.7. С Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности - при образовании в ходе производства работ строительных отходов.

(п. 6.6.7 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

6.6.8. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

6.6.9. С Федеральной службой охраны Российской Федерации - при работах на трассах (маршрутах) проезда, мест постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны.

6.6.10. С КГИОП - при работах в границах территорий объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

(п. 6.6.10 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

6.6.10-1. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57.

6.6-1. Согласование заявки на получение ордера с исполнительными органами государственной власти, а также их подведомственными организациями, указанными в пункте 6.6 настоящих Правил, осуществляется ГАТИ в рамках межведомственного взаимодействия, при этом срок для принятия решения исполнительным органом государственной власти (подведомственной организацией) о согласовании (отказе в согласовании) заявки на получение ордера не может превышать 5 рабочих дней.

(п. 6.6-1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

6.7 - 6.9. Исключены. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

6.10. Срок оформления ордера на производство плановых работ не может превышать 12 рабочих дней со дня подачи документов, указанных в разделе 7 настоящих Правил, в случае одновременного соблюдения следующих условий:

заявляемые работы включены в адресную программу ГАТИ и сроки и условия производства работ, указанные в заявке, соответствуют срокам и условиям производства работ, указанным в адресной программе,

документы поданы в ГАТИ с оцифрованными пространственными данными (имя файла "ПЛАН", расширение PSP, система координат МСК-64).

Срок оформления ордера на производство плановых работ не может превышать 30 рабочих дней со дня подачи документов, указанных в разделе 7 настоящих Правил, в случае невыполнения заявителем условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

(п. 6.10 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

6.10.1. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6 (ред. 20.07.2012).

6.11. При принятии положительного решения ГАТИ выдает заказчику и производителю работ ордер на производство заявленных работ по форме согласно приложению 6 к Правилам.

(п. 6.11 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

6.12. Срок действия ордера определяется ГАТИ исходя из периода времени, необходимого для производства работ в соответствии с проектом, а также с учетом условий производства работ, включенных в адресную программу.

Запрещено при определении сроков производства работ общей продолжительностью менее 6 месяцев предусматривать технологический перерыв (приостановление работ) до наступления агротехнического периода, а также предусматривать восстановление благоустройства вне агротехнического периода.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17)

(п. 6.12 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

6.13. Ордер на производство работ действителен только на вид, объем, сроки и участок работ, указанные в ордере. Выполнение работ, не предусмотренных ордером, запрещено и является самовольным.

6.14 - 6.14.1. Исключены. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

6.15. При утрате или приведении ордера в негодность производитель работ или заказчик обязаны обратиться в ГАТИ с заявлением о выдаче дубликата ордера по форме согласно приложению 7 к Правилам.

(п. 6.15 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

6.15.1. Для получения дубликата ордера заказчик или производитель работ представляет в ГАТИ:

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

заявление по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам с указанием реквизитов ордера (его номера и даты выдачи), а также существенных условий производства работ (включая место, сроки, вид работ);

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

В случае подачи документов в электронном виде, в том числе на электронном носителе, они должны быть подписаны с использованием ЭП либо загружены с использованием установленных средств авторизации и аутентификации Электронной приемной.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

(п. 6.15.1 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

6.15.2. Основаниями для отказа в выдаче дубликата ордера являются:

несоответствие заявки требованиям, указанным в пункте 6.15.1 Правил, подписание заявки неуполномоченным лицом;

отсутствие документов, указанных в п. 6.15.1 Правил.

(п. 6.15.2 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

6.15.3. Дубликат ордера оформляется в течение 3 рабочих дней с даты подачи в ГАТИ документов, указанных в п. 6.15.1 Правил.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 6.15.2 Правил, ГАТИ в течение 3 рабочих дней с даты подачи в ГАТИ документов, указанных в п. 6.15.1 Правил, оформляет отказ по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

(п. 6.15.3 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

6.16. Ордер оформляется в двух экземплярах, копия которого хранится в ГАТИ вместе с заявкой и прилагаемыми к ней документами.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

6.16.1. Оригинал ордера выдается уполномоченным представителям заказчика и производителя работ при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия лица (доверенность).

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 16.04.2014 N 4)

6.17. Ордера на работы, указанные в разделе 4 настоящих Правил и производимые в пределах закрытых территорий режимных военных и оборонных объектов, объектов уголовно-исполнительной системы, режимных объектов заводов, фабрик, промышленных предприятий, выдаются производителю работ владельцем территории. Если в зоне работ имеются инженерные коммуникации (объекты) других владельцев, заявка на производство работ должна быть согласована с ними.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

6.18. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

6.19. В случае проведения работ в охранных зонах существующих объектов инженерной инфраструктуры ордер подлежит обязательной регистрации (получении отметки о согласовании производства работ) в организациях - владельцах данных объектов.

Мотивированный отказ в регистрации ордера организацией оформляется документально в течение трех рабочих дней с момента обращения. Регистрация ордера и выезд регистрирующей организации на место работ в случае необходимости осуществляются бесплатно.

(п. 6.19 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

6.20. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17.

7. Документы, необходимые для оформления ордера

7.1. Для оформления ордера заказчик представляет в ГАТИ оформленную и согласованную в соответствии с п. 6 настоящих Правил заявку, а также:

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

7.1.1. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

7.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лиц, подписавших заявку от имени заказчика, производителя работ.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

7.1.3. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

7.1.4. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.04.2011 N 2.

7.2. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

7.3 - 7.4. Исключены. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57.

7.5. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.11.2010 N 9.

7.6. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

7.7. Письменное согласование владельцев земельных участков, на которых планируется производство работ (письменное согласование владельцев помещений при производстве земляных работ, связанных с устройством дополнительных входов в такие помещения).

В случае подачи документов в электронном виде, в том числе на электронном носителе, они должны быть подписаны с использованием ЭП либо загружены с использованием установленных средств авторизации и аутентификации Электронной приемной.

(п. 7.7 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

7.8. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17.

7.9. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

7.10. Для получения ордера в ГАТИ представляется проект (схема) производства работ, соответствующий требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящих Правил.

(п. 7.10 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

7.10.1. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

7.11. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57.

7.12. Для получения ордера на производство работ на трассах (маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны в ГАТИ предоставляется приказ о назначении должностного лица, ответственного за производство работ, с указанием номера его мобильного телефона, фамилии, имени, отчества, должности, а также список лиц, допущенных к производству работ на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, гражданства, места постоянной регистрации на территории Санкт-Петербурга (для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации), подписанный уполномоченным представителем производителя работ.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

В случае подачи документов в электронном виде, в том числе на электронном носителе, они должны быть подписаны с использованием ЭП, при этом должны быть соблюдены требования, указанные в пункте 1.5 настоящих Правил, файлы должны иметь имена "Приказ" и "Список" в формате Microsoft Word (Word 97-2003, с расширением файла DOC) или в формате Portable Document Format (расширение файла PDF).

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17)

Приказ должен содержать согласие должностного лица, являющегося субъектом персональных данных, на обработку его персональных данных посредством их передачи Инспекцией в ФСО в целях предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных".

В список включается согласие лиц, являющихся субъектами персональных данных, на обработку их персональных данных посредством их передачи Инспекцией в ФСО в целях предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона "О персональных данных".

(п. 7.12 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

7.13. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

7.14. Для получения ордера в ГАТИ предоставляется согласование сроков производства работ с организациями, производящими (планирующими) производство работ, включенных в адресную программу ГАТИ (при отсутствии заявленных работ в адресной программе и(или) несоответствии сроков и условий заявленных работ срокам и условиям производства работ, включенных в адресную программу).

В случае подачи документов в электронном виде, в том числе на электронном носителе, они должны быть подписаны с использованием ЭП либо загружены с использованием установленных средств авторизации и аутентификации Электронной приемной. Электронные документы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящих Правил.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17)

(п. 7.14 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

8. Отказ в выдаче ордера

8.1. ГАТИ принимает решение об отказе в выдаче ордера в случаях, если:

8.1.1. Заявка не соответствует требованиям, указанным в разделе 6 Правил, в том числе в части соблюдения требований при определении сроков производства работ в соответствии с пунктом 6.12 Правил, заявка не подписана уполномоченными лицами.

(п. 8.1.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

8.1.2. Отсутствуют документы, необходимые для оформления ордера, в соответствии с разделами 6 и 7 Правил, а также получены отказы в согласовании заявки на получение ордера от органов (организаций), указанных в пункте 6.6 Правил.

(п. 8.1.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

8.1.3. Сведения, указанные в заявке, не соответствуют информации, содержащейся в прилагаемых документах или содержащейся в государственных информационных системах.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

8.1.4. Исключен с 1 января 2015 года. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4.

8.1.5. Запрашиваемый вид работ не был включен в адресную программу и(или) сроки и условия производства работ, указанных в заявке на получение ордера, не соответствуют срокам и условиям производства работ, включенных в адресную программу.

(п. 8.1.5 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

8.1.6. Нарушен срок подачи заявки на получение ордера в соответствии с п. 6.3 настоящих Правил.

8.1.7. Производство работ, содержащихся в заявке, не требует получения ордера ГАТИ.

(п. 8.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.12.2010 N 10)

8.2. Отказ в выдаче ордера по форме согласно приложению 8 к Правилам вручается заявителю с мотивированным обоснованием причин отказа в случае наличия оснований, предусмотренных в пункте 8.1 Правил.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5, от 28.05.2012 N 6)

8.3 - 8.5.8. Исключены. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

9. Порядок переоформления ордера

9.1. В случае необходимости внесения изменений, дополнений в условия уже выданного ордера заказчик обязан обратиться в ГАТИ с заявкой по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам, подлежащей согласованию с организациями, указанными в пункте 6.6 настоящих Правил. Согласование заявки на переоформление ордера с исполнительными органами государственной власти, а также их подведомственными организациями, указанными в пункте 6.6 настоящих Правил, осуществляется ГАТИ в рамках межведомственного взаимодействия.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 04.10.2012 N 17, от 16.04.2014 N 4, от 30.04.2015 N 3)

К заявке также прилагаются документы, свидетельствующие об изменении условий ордера, а также необходимые документы в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.

Конкретный перечень согласований и документов, необходимых для переоформления ордера, определяется в зависимости от условий ордера, подлежащих изменению (дополнению).

(п. 9.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

9.1.1. Для переоформления ордера заказчик представляет в ГАТИ документы, свидетельствующие об изменении условий ордера, с приложением согласований новых условий производства работ с организациями, чьи интересы затрагиваются при изменении условий работ:

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

при изменении существенных условий производства работ (вид работ, место, объемы нарушаемого в процессе работ благоустройства, сроки производства работ) заказчик представляет в ГАТИ заявку по форме согласно приложению 5 к Правилам с указанием номера и даты выдачи ордера, подлежащего переоформлению, которая должна быть согласована с организациями, указанными в пункте 6.6 Правил, а также с приложением документов и согласований, указанных в пункте 7 Правил (за исключением случаев согласования с исполнительными органами государственной власти и их подведомственными организациями, когда такие согласования обеспечивает ГАТИ в рамках межведомственного взаимодействия);

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 16.04.2014 N 4)

при передаче прав на производство работ другому заказчику (производителю работ) заказчик представляет в ГАТИ заявку по форме согласно приложению 5 к Правилам с указанием номера и даты выдачи ордера, подлежащего переоформлению, с приложением копий документов, подтверждающих замену заказчика, производителя работ (соглашение о расторжении договора; акт приемки выполненных работ; акт приема-передачи объекта);

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1, от 16.04.2014 N 4)

при изменении организационно-правовой формы заказчика, производителя работ, изменении их наименования, местонахождения и иных реквизитов, включенных в ордер, заказчик представляет в ГАТИ заявку по форме согласно приложению 5 к Правилам с указанием номера и даты выдачи ордера, подлежащего переоформлению.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1, от 16.04.2014 N 4)

При переоформлении ордера на производство работ по восстановлению нарушенного благоустройства в соответствии с абзацем пятым пункта 10.3.2 настоящих Правил, предоставление проекта (схемы) производства работ не требуется, за исключением случаев изменения зоны производства работ по сравнению с ранее выданным ордером.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

(пп. 9.1.1 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

9.2. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

9.2. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6 (ред. 20.07.2012).

9.3. Обязанность по переоформлению ордера возложена на заказчика. В случае передачи прав на производство работ другому заказчику, а также передачи объекта по акту новому заказчику последний обязан обеспечить переоформление ордера в соответствии с пунктом 9.1 Правил.

(п. 9.3 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

9.4. С момента получения организацией нового (переоформленного) ордера ранее выданный ордер считается недействующим. Исполнения порядка его закрытия в соответствии с разделом 12 Правил не требуется.

(п. 9.4 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16; в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

9.5. Переоформление ордера осуществляется ГАТИ в течение 12 рабочих дней в случае, если заявляемые работы включены в адресную программу ГАТИ, сроки и условия производства работ, указанные в заявке, соответствуют срокам и условиям производства работ, указанным в адресной программе, документы поданы в ГАТИ с оцифрованными пространственными данными (имя файла "ПЛАН", расширение PSP, система координат МСК-64).

Переоформление ордера осуществляется ГАТИ в течение 30 рабочих дней со дня подачи в Инспекцию документов, указанных в пункте 9.1.1 Правил, в случае невыполнения условий, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

(п. 9.5 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

9.6. При принятии положительного решения ГАТИ выдает производителю работ и заказчику ордер на производство заявленных работ по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

(п. 9.6 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57; в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

9.7. ГАТИ вправе принять решение об отказе в переоформлении ордера в случаях, если:

9.7.1. Заявка не соответствует требованиям, указанным в разделе 6 настоящих Правил, либо заявка подписана неуполномоченным лицом.

9.7.2. Отсутствуют документы и согласования, необходимые для переоформления ордера на производство работ в соответствии с пунктами 9.1, 9.2 настоящих Правил.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

9.7.3. Сведения, указанные в заявке, не соответствуют информации, содержащейся в прилагаемых документах или содержащейся в государственных информационных системах.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

9.7.4. Запрашиваемый вид работ отсутствует в адресной программе, условия производства работ, указанные в заявке на переоформление ордера, не соответствуют условиям производства работ, включенных в адресную программу.

(п. 9.7.4 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

9.7.5. Получены отказы в согласовании заявки на переоформление ордера от органов (организаций), указанных в пункте 6.6 Правил.

(п. 9.7.5 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

9.7.6. Заявка на переоформление ордера и прилагаемые к ней документы содержат указание на производство работ в объеме, не охватывающем объем работ по ранее выданному ордеру, и отсутствуют доказательства восстановления благоустройства в зоне работ, не заявленной к производству в соответствии с рассматриваемой заявкой.

(п. 9.7.6 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

(п. 9.7 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

9.8. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в переоформлении ордера, заказчик имеет право повторно обратиться в ГАТИ с соответствующим заявлением.

(п. 9.8 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57; в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

9-1. Порядок приостановления ордера

Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57.

10. Порядок продления срока производства плановых работ, указанного в ордере

10.1. Для продления установленных ордером ГАТИ сроков производства работ заказчик обязан не позднее чем за 12 рабочих дней до даты истечения срока действия ордера обратиться в ГАТИ с заявлением по форме согласно приложению 9 к Правилам с приложением согласований организаций, регулирующих вопросы, связанные с продолжением производства работ, указанных в пункте 10.2 Правил.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

Согласование заявки на продление ордера с исполнительными органами государственной власти, а также их подведомственными организациями, указанными в пункте 10.2 настоящих Правил, осуществляется ГАТИ в рамках межведомственного взаимодействия, при этом срок для принятия решения исполнительным органом государственной власти (подведомственной организацией) о согласовании (отказе в согласовании) заявки на продление ордера не может превышать 5 рабочих дней.

(п. 10.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

10.1.1. Выполнение работ, указанных в п. 4 настоящих Правил, после истечения сроков, указанных в ордере, по ордеру, не прошедшему в установленном порядке продления, запрещено и является самовольным.

10.2. Продление установленных ордером ГАТИ сроков производства работ осуществляется на основании следующих документов и согласований:

10.2.1. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

10.2.2. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57.

10.2.3. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

10.2.4. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17.

10.2.5. При переносе сроков по восстановлению существующих асфальтовых и плиточных покрытий в красных линиях улиц - согласования ГКУ ЦКБ.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57, от 28.05.2012 N 6)

10.2.6. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2012 N 22.

10.2.7. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

10.2.8. При работах на трассах (маршрутах) проезда, мест постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны - согласования Федеральной службы охраны РФ.

10.2.9. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

10.2.10. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

10.2.10. Согласования с владельцами территории (уполномоченными представителями владельцев территории). В случае производства работ на земельном участке, находящемся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, заявка должна быть согласована с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, за исключением случаев согласования заявок на продление ордеров на производство работ в отношении земельных участков, предоставленных и(или) используемых в установленном порядке третьим(и) лицам(и), если проведение работ соответствует целям предоставления и(или) использования участка таким(и) лицам(и).

(п. 10.2.10 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.12.2010 N 10; в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 14.07.2011 N 3, от 09.07.2015 N 4)

10.2.11. Согласования сроков производства работ с организациями, производящими (планирующими) производство работ, включенных в адресную программу ГАТИ (при отсутствии заявленных работ в адресной программе и(или) несоответствии сроков и условий заявленных работ срокам и условиям производства работ, включенных в адресную программу).

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

В случае подачи документов в электронном виде, в том числе на электронном носителе, они должны быть подписаны с использованием ЭП либо загружены с использованием установленных средств авторизации и аутентификации Электронной приемной.

(п. 10.2.11 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

10.2.12. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57.

10.2.13. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1.

10.2.14. Согласования с Комитетом по транспорту - при временном ограничении или временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга.

(п. 10.2.14 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16; в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

10.2-1. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6 (ред. 20.07.2012).

10.3. Заявление о продлении сроков действия ордера должно быть подписано уполномоченными представителями производителя работ и заказчика.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

10.3.1. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителей (доверенность, подтверждающая полномочия представителей).

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 15.04.2014 N 1)

10.3.2. При определении новых сроков производства работ должно быть учтено требование о запрете планировать технологический перерыв (приостановление работ) до наступления агротехнического периода при общей продолжительности работ менее 6 месяцев.

В случае если условия и сроки производства работ в соответствии с поданной заявкой не соответствуют условиям и срокам производства работ, связанных с временным ограничением (прекращением) движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения Санкт-Петербурга, в соответствии с выданными ордерами и распоряжениями ГАТИ о временном ограничении (прекращении) движения транспортных средств и отсутствуют основания для отказа в продлении ордера, предусмотренные пунктом 10-1.1 Правил, ГАТИ принимает решение о продлении срока производства работ на период времени, необходимый для восстановления нарушенного благоустройства в соответствии с графиком производства работ. На производство работ в дальнейшем должен быть получен новый ордер.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

Запрещено в заявке на продление срока действия ордера указывать в качестве новых сроков производства работ период времени, превышающий установленный при оформлении ордера.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

При определении новых сроков производства работ необходимо учитывать сроки, определенные при выдаче ордера и необходимые для выполнения работ, которые не были выполнены в срок действия ордера.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

В случае если в сроки действия ордера не были выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства, ордер должен быть переоформлен на новый вид работ (производство работ по восстановлению благоустройства) и на новый срок производства работ. Продление срока действия ордера в соответствии с настоящим разделом в данном случае не производится.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

(п. 10.3.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

10.3.3. Решение ГАТИ о продлении срока действия ордера оформляется по форме согласно приложению 13 к Правилам в двух экземплярах, один из которых вручается уполномоченному представителю заказчика, а второй - уполномоченному представителю производителя работ.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 16.04.2014 N 4)

10.3.4. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

10.3.4. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 14.07.2011 N 3.

10.3.5. Продление срока действия ордера осуществляется ГАТИ в течение 12 рабочих дней со дня подачи документов, указанных в пунктах 10.1, 10.2 настоящих Правил.

(п. 10.3.5 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6 (ред. 20.07.2012))

10-1. Отказ в продлении ордера

(введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

10-1.1. ГАТИ принимает решение об отказе в продлении ордера в случаях, если:

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

10-1.1.1. Заявление не соответствует требованиям, указанным в разделе 10 настоящих Правил, в том числе в части определения новых сроков производства работ в соответствии с пунктом 10.3.2 настоящих Правил, а также подписание заявления неуполномоченными лицами.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 15.04.2014 N 1)

10-1.1.2. Отсутствуют документы и согласования, необходимые для продления сроков действия ордера в соответствии с разделом 10 настоящих Правил.

10-1.1.3. В адресную программу ГАТИ включены работы, условия производства которых не согласуются с условиями производства работ по рассматриваемой заявке, в том числе если сроки (место) работ, включенных в адресную программу ГАТИ, совпадают полностью либо частично со сроками (местом), указанными в ордере, который подлежит продлению.

(п. 10-1.1.3 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6 (ред. 20.07.2012))

10-1.1.4. Сведения, указанные в заявлении, не соответствуют информации, содержащейся в прилагаемых документах или содержащейся в государственных информационных системах.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5, от 28.05.2012 N 6)

10-1.1.5. Ордер, подлежащий продлению, признан недействующим в соответствии с разделом 11 настоящих Правил.

(п. 10-1.1.5 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.11.2010 N 9)

10-1.1.6. Получены отказы в согласовании заявки на продление ордера от органов (организаций), указанных в пункте 10.2 Правил.

(п. 10-1.1.6 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

10-1.1.7. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 25.06.2012 N 9.

10-1.1.8. Подана заявка на продление ордера, выданного в порядке переоформления аварийного ордера в соответствии пунктом 15.14.3 и разделом 9 Правил на производство работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

(п. 10-1.1.8 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

10-1.2. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в продлении ордера, заказчик имеет право повторно обратиться в ГАТИ с соответствующим заявлением.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

11. Признание ордера недействующим. Приостановление работ

11.1. В случае отсутствия регистрации ордера в организациях, указанных в пункте 6.19 Правил, производство работ по такому ордеру запрещено.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5, от 04.10.2012 N 17)

11.1.1. В случае выявления факта производства работ без ордера или по ордеру, в котором отсутствует регистрация, ГАТИ вправе приостановить работы и установить срок для устранения нарушения, а в случае неустранения нарушения в установленный ГАТИ срок признать ордер недействующим в порядке, предусмотренном п. 11.3 настоящих Правил.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5, от 15.04.2014 N 1)

11.2. Производитель работ, не приступивший к выполнению работ в течение 10 дней с даты начала работ, указанной в ордере, обязан в трехдневный срок возвратить ордер в ГАТИ.

11.2.1. В случае неисполнения порядка возвращения ордера в установленный в п. 11.2 Правил срок ГАТИ вправе признать ордер, по которому работы не производились, недействующим в порядке, предусмотренном в п. 11.3 Правил.

11.3. О признании ордера недействующим ГАТИ извещает производителя работ и заказчика путем направления письменного уведомления (по форме согласно приложению 10 к Правилам) посредством вручения уведомления под расписку уполномоченному представителю производителя работ и заказчика либо посредством почтовой, факсимильной связи или иным образом, при котором возможно контролировать факт получения уведомления уполномоченным лицом.

11.3.1. Ордер считается недействующим с момента получения производителем работ и заказчиком соответствующего уведомления ГАТИ.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

11.3.2. Для производства работ в дальнейшем должен быть оформлен новый ордер.

11.4. При невыполнении заказчиком или производителем работ согласованных условий производства работ, неустранении требований предписаний ГАТИ, невыполнении настоящих Правил, ГАТИ вправе приостановить работы, признать ордер, по которому выявлены и не устраняются нарушения, недействующим в порядке, предусмотренном п. 11.3 Правил.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

В случае изменения условий производства работ, при котором исключается необходимость получения ордера, ГАТИ вправе признать выданный ордер недействующим в порядке, предусмотренном п. 11.3 Правил.

(п. 11.4 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

11.5. В случае признания ордера недействующим нарушенное благоустройство подлежит восстановлению в полном объеме.

(п. 11.5 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

12. Порядок закрытия ордера

12.1. Закрытие ордера производится ГАТИ в случае завершения работ, указанных в ордере, с восстановлением нарушенного благоустройства при наличии согласований организаций, указанных в п. 12.3 настоящих Правил. Согласование заявки на закрытие ордера с исполнительными органами государственной власти, а также их подведомственными организациями, указанными в пункте 12.3 настоящих Правил, осуществляется ГАТИ в рамках межведомственного взаимодействия, при этом срок для принятия решения исполнительным органом государственной власти (подведомственной организацией) о согласовании (отказе в согласовании) заявки на закрытие ордера не может превышать 5 рабочих дней.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

Ордер подлежит закрытию в течение 15 рабочих дней с момента истечения срока действия ордера.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

12.2. Для закрытия ордера Заказчик обязан не позднее чем через 3 рабочих дня после истечения срока действия ордера сдать в ГАТИ заявку по форме согласно приложению 15 к Правилам с приложением согласований организаций, указанных в пункте 12.3 Правил и не являющихся исполнительными органами государственной власти и их подведомственными организациями, а также с приложением следующих документов:

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

акта, подписанного уполномоченным владельцем земельного участка, на котором производились работы (владельцем помещения при производстве земляных работ, связанных с устройством отдельного входа), подтверждающего выполнение требований Правил в части восстановления нарушенного в ходе производства работ благоустройства;

протокола лабораторных испытаний дорожно-строительной лаборатории, имеющей свидетельство об аттестации, о послойном уплотнении грунта и всех конструктивных элементов после производства плановых работ;

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 29.05.2014 N 5)

справки сдачи-приемки строительных отходов, оформленной в порядке, определенном распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 N 1112-ра "Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге".

В случае если владельцем земельного участка, на котором производились работы, являются собственники квартир в многоквартирном жилом доме, акт от имени уполномоченного владельца земельного участка может быть подписан организацией (уполномоченным представителем организации), осуществляющей содержание общего имущества собственников многоквартирного дома на основании договора.

Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем заказчика, а также удостоверена его печатью (в случае если заказчик является юридическим лицом).

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

Абзац исключен с 1 января 2015 года. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4.

(п. 12.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

12.3. Закрытие ордера подлежит согласованию с:

12.3.1. исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1;

12.3.2. владельцем территории, на которой производились работы;

12.3.3. исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17;

12.3.4. КБ (при работах в зоне зеленых насаждений);

12.3.5. СПб ГКУ "ЦКБ" (при вскрытии асфальтовых и плиточных покрытий в границах красных линий улиц);

12.3.6. ГКУ ДОДД (при работах, проводимых в границах красных линий улиц);

12.3.7. администрацией района Санкт-Петербурга, где проводились работы;

12.3.8. КГИОП (при работах в границах территорий объектов (выявленных объектов) культурного наследия);

12.3.9. Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;

12.3.10. органами местного самоуправления (при производстве работ на внутриквартальных территориях).

(п. 12.3 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

12.4 - 12.5. Исключены. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

12.6. Решение о закрытии ордера оформляется по форме согласно приложению 14 к Правилам в двух экземплярах, один из которых вручается уполномоченному представителю заказчика, а второй - уполномоченному представителю производителя работ.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 16.04.2014 N 4)

12.7. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

12.8. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

12.8. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

12.9. Основаниями для отказа в закрытии ордера являются:

12.9.1. несоответствие заявки требованиям, указанным в приложении 15 к Правилам, в том числе подписание заявки неуполномоченным лицом;

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1, от 30.04.2015 N 3)

12.9.2. отсутствие документов, необходимых для закрытия ордера в соответствии с пунктами 12.2, 12.3 Правил;

12.9.3. получение отказа в согласовании закрытия ордера от органов (организаций), указанных в п. 12.3 Правил, в рамках информационного межведомственного взаимодействия;

12.9.4. несоответствие сведений, указанных в заявке, информации, содержащейся в прилагаемых документах или содержащейся в государственных информационных системах;

12.9.5. отсутствие регистрации факта завершения аварийных работ на Портале "Наш Санкт-Петербург".

(п. 12.9.5 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

(п. 12.9 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

12.10. Закрытие ордера осуществляется ГАТИ в течение 12 рабочих дней со дня подачи в ГАТИ документов, указанных в пункте 12.2 Правил.

(п. 12.10 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

12-1. Производство исполнительных контрольно-геодезических съемок и составление исполнительных чертежей строящихся и реконструируемых подземных сетей и сооружений

Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

13. Порядок производства плановых работ

13.1 - 13.2. Исключены. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

13.3. Производство работ должно вестись в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией.

13.4. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6.

13.5. Грунт, образовавшийся в процессе производства работ, должен немедленно вывозиться во временный отвал на специальные площадки, предоставленные администрацией соответствующего района Санкт-Петербурга.

13.5.1. Устройство временных отвалов грунта на месте производства работ не допускается, если иное не предусмотрено согласованной и утвержденной проектной документацией.

13.5.2. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

13.5.3. Загрязненные грунты вывозятся на специальные полигоны твердых отходов по заключению органов санитарно-эпидемиологического надзора.

13.6. При производстве работ не допускается засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток и патрубков дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых насаждений, геодезических знаков, а также складирование материалов и конструкций в зоне зеленых насаждений, в охранных зонах инженерных коммуникаций.

13.6.1. Временное складирование грунта (материалов) в зонах расположения инженерных коммуникаций, геодезических знаков без получения согласования у владельцев этих объектов запрещено.

13.7 - 13.7.1. Исключены. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5.

14. Восстановление нарушенного благоустройства

14.1. После проведения работ производителем работ организовывается и(или) производится восстановление нарушенного благоустройства в сроки производства работ, указанные в ордере ГАТИ.

Производитель работ осуществляет контроль качества и сроков восстановления благоустройства при привлечении специализированных организаций (субподрядчиков) и отвечает за соблюдение таких сроков и за соблюдение требований к качеству восстановления благоустройства.

Заказчик осуществляет контроль качества и сроков восстановления благоустройства и в случае необходимости обязан своевременно (до истечения срока действия ордера) переоформить ордер на новый вид работ - производство работ по восстановлению благоустройства.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

(п. 14.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

14.2. Работы по восстановлению дорожной одежды должны быть начаты после засыпки траншеи (котлована):

в местах поперечных разрытий улиц и в пределах трамвайных и других рельсовых путей - немедленно и закончены в течение 24 часов.

во всех остальных случаях - выполнены в течение трех суток.

Конструкция дорожной одежды после ее вскрытия должна быть восстановлена в существующей конструкции.

14.3. Производитель работ, выполнявший работы по засыпке траншеи (котлована), обязан передать объект организации, восстанавливающей дорожную одежду или элементы внешнего благоустройства (зеленые насаждения, набивные дорожки и площадки, малые архитектурные формы и т.д.), для чего:

вывезти с объекта оставшиеся материалы, лишний грунт, строительный мусор, руководствуясь технологическим регламентом по обращению со строительными отходами.

вызвать ответственного представителя владельца восстанавливаемой территории и производителя работ, на которого возложена обязанность восстановления нарушенного благоустройства, для передачи объекта под восстановление по акту приема-передачи. в случае механического повреждения дорожного покрытия в ходе работ за границами производства ремонтных работ объем восстановления определяется комиссионно с составлением акта повреждения при участии организации, осуществляющей содержание и техническую эксплуатацию объекта и производителя работ.

при восстановлении дорожной одежды представить производителю работ и владельцу дороги акт о степени уплотнения грунта в траншее (котловане) при обратной засыпке, которая должна соответствовать проектной документации, а при отсутствии таких указаний - требованиям нормативных документов.

при выполнении работ в зоне трамвайных и других рельсовых путей объект под восстановление дорожной одежды передается с участием владельцев путей.

14.4. Сроки восстановления траншей (котлованов) в проезжей части и тротуарах контролируются ГАТИ и владельцем дороги.

14.5. Восстановление дорожной одежды на городских улицах и проездах должно производиться специализированными дорожными организациями.

14.6. Восстановление дорожной одежды в местах регулировки крышек колодцев, камер и коверов, а также после производства работ по ремонту трамвайных и других рельсовых путей должно выполняться в течение 24 часов после окончания работ.

14.7. Восстановление дорожной одежды после производства работ в зоне трамвайных и других рельсовых путей или после снятия трамвайных и иных рельсовых путей должно начаться немедленно после восстановления дорожной конструкции в траншее.

(п. 14.7 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

14.8. Зеленые насаждения, нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены в полном объеме и сданы их владельцу.

14.8.1. Объем работ по восстановлению зеленых насаждений определяется проектной документацией. В случае повреждения в ходе работ зоны зеленых насаждений, восстановление которой не предусмотрено проектной документацией, объем восстановления определяется комиссионно с составлением акта повреждения при участии владельца зеленых насаждений и производителя работ.

14.8.2. В случае окончания работ и невозможности восстановления нарушенного благоустройства в сроки, указанные в ордере, заказчик обязан переоформить ордер на новый вид работ - работы по благоустройству в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4, от 30.04.2015 N 3)

При невосстановлении нарушенного благоустройства и передаче объекта (зоны производства работ) по акту заказчику или новому производителю работ (генеральному подрядчику) при расторжении договора подряда с заказчиком и заключением договора подряда с новым производителем работ (генеральным подрядчиком) обязанность восстановить нарушенное благоустройство возлагается на лицо, принявшее объект (зону производства работ) по акту.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1, от 16.04.2014 N 4)

(п. 14.8.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 07.12.2009 N 57)

14.9. Ответственность за своевременную сдачу объекта под восстановление дорожной одежды и зеленых насаждений, за качество и сроки восстановления благоустройства несет производитель работ.

Ответственность за несвоевременное переоформление ордера при нарушении срока производства работ по восстановлению благоустройства несет заказчик.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4; в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

(п. 14.9 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

14.10. В случае возникновения на месте работ просадок в течение трех лет после завершения работ заказчик обязан обеспечить устранение просадок.

15. Порядок производства аварийных работ

15.1. Владельцы инженерных коммуникаций и иных объектов (далее - владельцы инженерных коммуникаций), при повреждении которых может возникнуть необходимость производства аварийных работ, требующих получения ордера ГАТИ, обязаны зарегистрироваться на Портале "Наш Санкт-Петербург", а также представить в ГАТИ унифицированную форму первичной учетной документации по учету основных средств N ОС-1а "Акт о приемке-передаче здания (сооружения)", подтверждающую принадлежность инженерных коммуникаций и иных объектов, перечни зарегистрированных на Портале "Наш Санкт-Петербург" представителей для регистрации фактов аварий на принадлежащих им инженерных коммуникациях и иных объектах.

Без регистрации на Портале "Наш Санкт-Петербург" факта аварии производство земляных работ, связанных с ликвидацией аварии на инженерных коммуникациях и иных объектах, запрещено.

Владельцы инженерных коммуникаций при получении сигнала об аварии обязаны немедленно направить аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций и других объектов.

(п. 15.1 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

15.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады владелец инженерных коммуникаций обязан:

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

отправить владельцам инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварии, сообщение о характере и месте аварии и дополнительно при авариях в границах красных линий улиц - в территориальное подразделение УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в территориальное управление Федеральной службы охраны РФ, ГУ ДОДД, КБ, Комитет по транспорту (при производстве аварийных работ на маршрутах следования наземного городского пассажирского транспорта) и организацию, осуществляющую содержание и техническую эксплуатацию объекта в зоне зеленых насаждений, трамвайных и других рельсовых путей, - их владельцам;

зарегистрировать факт аварии на Портале "Наш Санкт-Петербург" и получить в ГАТИ ордер на производство аварийных работ.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

(п. 15.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6 (ред. 20.07.2012))

15.3. Для получения ордера на производство аварийных работ заявитель представляет в ГАТИ:

Заявку по форме согласно приложению N 11 к Правилам, содержащую код регистрации факта аварии на Портале "Наш Санкт-Петербург", подписанную уполномоченными представителями и заверенную печатями заказчика, производителя работ (в случае подачи документов в электронном виде, в том числе на электронном носителе, они должны быть подписаны с использованием ЭП либо загружены с использованием установленных средств авторизации и аутентификации Электронной приемной).

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

Схему производства аварийных работ с привязкой к топографическим объектам, подписанную и удостоверенную печатью заказчика (владельца инженерных коммуникаций). При подаче документов в электронном виде, в том числе на электронном носителе, схема должна быть выполнена в виде файлов типа JPG, DOC, PDF, файлы должны быть подписаны с использованием ЭП либо загружены с использованием установленных средств авторизации и аутентификации Электронной приемной Портала "Наш Санкт-Петербург" (при подаче заявки посредством Портала "Наш Санкт-Петербург").

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших заявку. В случае подачи документов в электронном виде, в том числе на электронном носителе, они должны быть подписаны с использованием ЭП либо загружены с использованием установленных средств авторизации и аутентификации Электронной приемной. В случае подачи заявки на получение ордера на производство аварийных работ посредством Портала "Наш Санкт-Петербург" документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших заявку, представляются в ГАТИ при регистрации на Портале "Наш Санкт-Петербург" в качестве приложения к перечню представителей, зарегистрированных на Портале "Наш Санкт-Петербург" в соответствии с пунктом 15.1 настоящих Правил.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

(п. 15.3 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

15.4. Владельцы инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварийных работ, обязаны вне зависимости от времени суток обеспечить прибытие к месту аварии в течение часа с момента получения сообщения об аварии своего представителя, который должен указать расположение своих коммуникаций или подземных частей объектов и для обеспечения их сохранности проконтролировать порядок производства аварийных работ.

(п. 15.4 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

15.5. На месте работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответственный представитель организации, выполняющей аварийные работы, имеющий при себе служебное удостоверение и ордер ГАТИ.

В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни разрешается выполнять аварийные работы с последующим (в ближайший рабочий день) оформлением ордера в ГАТИ.

15.6. Ордер на производство аварийных работ (по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам) выдается на срок до 5 суток, включая время на восстановление нарушенного благоустройства.

15.6.1. Основаниями для отказа в выдаче ордера на производство аварийных работ являются:

15.6.1.1. Несоответствие заявки требованиям, указанным в п. 15.3 Правил, подписание заявки неуполномоченными лицами;

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

15.6.1.2. Отсутствие документов, необходимых для оформления ордера, в соответствии с пунктом 15.3 Правил;

15.6.1.3. Несоответствие сведений, указанных в заявке, информации, содержащейся в прилагаемых документах или информации, содержащейся в государственных информационных системах.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

15.6.1.4. Отсутствие регистрации факта аварии на Портале "Наш Санкт-Петербург".

(п. 15.6.1.4 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 30.04.2015 N 3)

(п. 15.6.1 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 5)

15.7. Организации, складировавшие различные материалы и оборудование или устроившие отвалы грунта или строительного мусора на месте аварии, если это препятствует аварийным работам, обязаны по требованию организации, производящей работы по ликвидации аварии, немедленно и за свой счет освободить зону работ.

15.8. Не допускается устройство котлованов (траншей) глубиной более 1 м без крепления их стен.

15.9. Организация, производящая работы по ликвидации аварии, после устранения аварии на дороге обязана убрать лишний грунт и произвести первичное восстановления дорожной одежды в течение 24 часов.

15.9.1. Первичное восстановление дорожного покрытия проезжей части из камня производится путем мощения снятым камнем с восстановлением существующей конструкции дорожной одежды.

15.9.2. Первичное восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части производится путем укладки в уровне существующего покрытия укрепленного щебеночного слоя толщиной 40 см на песчаном основании толщиной 60 см. Первичное восстановление без укрепления щебеночного слоя асфальтобетонной крошкой, горячей асфальтобетонной смесью, холодным асфальтобетоном или другими связующими материалами не допускается.

15.9.3. При восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды должны использоваться материалы, идентичные по своим характеристикам материалам существующих конструктивных слоев дорожной одежды.

15.9.4. Дальнейшее благоустройство зоны работ выполняется в соответствии с п. 14 Правил.

15.9.5. В случае восстановления дорожного покрытия по завершении аварийных работ силами привлеченных специализированных организаций после выполнения работ по первичному восстановлению нарушенного дорожного покрытия организация, производящая работы по ликвидации аварии, обязана передать по акту объект специализированной организации для восстановления благоустройства в полном объеме.

15.9.5.1. Работы по восстановлению благоустройства в полном объеме должны быть выполнены в сроки, установленные в п. 15.6 настоящих Правил.

15.9.5.2. Если работы по восстановлению благоустройства зоны производства аварийных работ невозможно выполнить в сроки, указанные в пункте 15.9.5.1 настоящих Правил, в связи с окончанием агротехнического периода на данные работы должен быть получен ордер на производство плановых работ.

(п. 15.9.5.2 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9)

15.10. Владельцы дорог в зоне ликвидированной аварии обязаны следить за состоянием восстановленного участка и в случае просадок или разрушения дорожной одежды сообщать об этом владельцам подземных инженерных коммуникаций для принятия мер по устранению выявленных дефектов.

15.11. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16.

15.12. В случае восстановления зеленых насаждений силами привлеченных специализированных организаций после выполнения работ по первичному восстановлению нарушенного благоустройства в зоне зеленых насаждений организация, производившая работы по ликвидации аварии в зоне зеленых насаждений, обязана передать по акту объект специализированной организации для восстановления благоустройства в полном объеме.

При этом производитель работ обязан контролировать сроки и качество восстановления благоустройства.

(абзац введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

15.13. Восстановление зеленых насаждений в зоне аварийных работ должно выполняться в соответствующие агротехнические сроки по согласованию с владельцем зеленых насаждений.

15.14. Закрытие ордера на производство аварийных работ.

15.14.1. Закрытие ордера на производство аварийных работ производится ГАТИ в сроки и в порядке, установленные п. 12 настоящих Правил, после восстановления нарушенного благоустройства в зоне аварийных работ, а также после регистрации факта завершения работ на Портале "Наш Санкт-Петербург".

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6, от 30.04.2015 N 3)

15.14.2. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16.

15.14.3. В случае невозможности восстановления благоустройства в сроки, указанные в пункте 15.6 Правил, в связи с окончанием агротехнического периода ордер подлежит переоформлению на работы по восстановлению нарушенного благоустройства, для чего заказчик обязан подать заявку с приложением документов, указанных в разделе 9 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней после даты начала производства работ в соответствии с ордером.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 17.12.2014 N 9, от 30.04.2015 N 3)

Обязанность по переоформлению ордера возлагается на заказчика.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

Ответственность за невосстановление благоустройства в сроки действия ордера несет производитель работ, а за неисполнение порядка закрытия ордера - заказчик.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 16.04.2014 N 4)

Абзац исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1.

(п. 15.14.3 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

15.15. Запрещается производить плановые работы (в том числе аварийно-предупредительные) под видом аварийных работ.

15.16. При необходимости выполнения аварийных работ на инженерных коммуникациях общей длиной трассы (траншеи) более 10 метров ордер на производство работ оформляется в порядке, предусмотренном для оформления ордера на производство плановых работ.

15.17. В случае производства аварийных работ, связанных с ограничением или прекращением движения транспортных средств, ГАТИ в течение двух рабочих дней размещает информацию об указанном ограничении на своем официальном сайте в сети Интернет.

(п. 15.17 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 29.03.2011 N 1)

16. Порядок обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ

16.1. Производитель работ обязан обеспечить согласованный порядок, очередность, сроки работ, безопасность дорожного движения, независимо от того, производит ли он работы самостоятельно или организовывает производство работ путем заключения договоров субподряда. Производитель работ обязан осуществлять контроль за выполнением привлеченными им субподрядчиками требований настоящего раздела Правил и несет ответственность за необеспечение выполнения таких требований.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

16.2. Порядок и время работ на проезжей части, тротуарах, обочинах, разделительных полосах, уличных газонах определяются схемой организации дорожного движения на период этих работ.

16.3. Схема организации дорожного движения должна разрабатываться в составе проектной документации.

16.4. В случаях производства работ в местах, указанных в п. 16.2 Правил, без составления проектной документации производитель работ обязан до начала работ разработать типовую схему организации дорожного движения на период работ. В типовой схеме должны быть указаны границы участков работ без конкретной привязки к местности.

(в ред. Распоряжений Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 29.03.2011 N 1, от 28.05.2012 N 6)

16.5. При производстве работ должны быть обеспечены свободные проходы к зданиям и входы в них путем установки через траншеи (зону производства работ) пешеходных мостиков с перилами, а также свободные въезды во дворы в соответствии с порядком работ, согласованным с органами противопожарной службы, УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Городской станцией скорой помощи, жилищными и другими заинтересованными организациями.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

16.6. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 04.10.2012 N 17.

16.7. Запрещается до полного обустройства зоны работ в соответствии с утвержденным проектом (ПОС, ППР), условиями п. 16.4, 16.5, 16.6 Правил начинать работы, размещать на объекте механизмы, технику, материалы, инвентарь, вагоны-бытовки.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

16.8. Производитель работ обязан постоянно следить за сохранностью, рабочим состоянием и надлежащим видом технических средств организации дорожного движения, указанных в схеме организации дорожного движения, а также временным ограждением зоны производства работ.

(п. 16.8 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

16.9. Для обеспечения безопасного пешеходного движения по обеим сторонам улицы должен предусматриваться проход шириной не менее 1,5 метра. В исключительных случаях тротуар может быть полностью закрыт для движения пешеходов. При этом в обязательном порядке должно быть сохранено движение пешеходов по противоположному тротуару с организацией пешеходных переходов.

16.10. Ограждения для фасадов зданий и сооружений выполняются из специально предусмотренных пригодных для этого по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период строительства. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

16.11. В целях безопасности пешеходов в местах близкого размещения зоны работ к пешеходной зоне над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.

16.12. Инвентарные ограждения должны отвечать требованиям действующих государственных стандартов.

16.13. При работах на проезжей части улиц в качестве ограждения могут использоваться специально предназначенные для этого блоки из полимерных материалов. Применение бетонных блоков и железобетонных свай в качестве ограждения зон работ запрещено.

16.14. При установке (размещении) ограждения зоны производства работ производитель работ обязан соблюдать требования ГОСТа 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия", которые являются для него обязательными. Ограждения зоны работ должны иметь опрятный внешний вид: покрашены, очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей.

(п. 16.14 в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 27.03.2009 N 16)

16.14.1. Ограждения и их элементы должны быть выполнены с применением светоотражающих материалов и окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

16.15. В зимний период производитель работ обязан обеспечить очистку от снега и льда 5-метровой зоны вдоль внешней границы временных ограждений, а также надлежащее содержание пешеходных сооружений через траншеи.

16.16. Производитель работ, выполняющий работы на проезжей части улиц и тротуарах, должен быть оснащен необходимыми техническими средствами безопасности дорожного движения: дорожными знаками с улучшенными светотехническими характеристиками, импульсными сигнальными стрелками, фонарями, специальной униформой со светоотражающими вставками для дорожных рабочих и проблесковыми маячками оранжевого цвета для дорожной техники. Без наличия указанных средств начало работ на проезжей части не разрешается.

Количество и места расстановки дорожных знаков должны соответствовать утвержденной схеме организации дорожного движения. Использование нестандартных и самодельных дорожных знаков и ограждений без светоотражающих свойств запрещено. Импульсные стрелки должны быть включены независимо от времени суток. Технические средства организации дорожного движения и другие средства безопасности должны быть выполнены в соответствии с действующими государственными стандартами или техническими условиями производителя этой продукции.

16.17. При необходимости вскрытия крышек колодцев в местах движения автомобильного транспорта и пешеходов люки ограждаются, обустраиваются средствами сигнализации и временными предупредительными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии с типовыми схемами организации дорожного движения, согласованными с территориальными подразделениями УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(в ред. Распоряжения Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 28.05.2012 N 6)

16.18. Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 29.03.2011 N 1.

17. Ответственность за нарушение Правил

Исключен. - Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.11.2010 N 9.

18. Контроль за соблюдением требований Правил осуществляет ГАТИ.

(п. 18 введен Распоряжением Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 15.04.2014 N 1)

Приложение 1

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 17.12.2014 N 9)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 ЗАЯВКА О ВКЛЮЧЕНИИ РАБОТ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ           │

│                                                                         │

│         В Государственную административно-техническую инспекцию         │

│От заказчика работ:                                                      │

│Наименование ___________________________________________________________,│

│Местонахождение (юридический адрес):                                     │

│________________________________________________________________________,│

│ИНН ____________, тел. _______________, эл. почта ______________________,│

│Сведения о единоличном исполнительном органе:                            │

│должность ____________________, Ф.И.О. _________________________________.│

│                                                                         │

│Прошу включить в адресную программу производство работ по адресу:        │

│_________________________________________________________________________│

│вид работ: _____________________________________________________________,│

│производство работ планируется в период с _______________ по ___________,│

│объем работ (длина - для инженерных коммуникаций, площадь - для иных     │

│видов работ): ___________________________.                               │

│Ограничение движения транспорта при выполнении работ                     │

│требуется/не требуется                                                   │

│ (ненужное зачеркнуть)                                                   │

│                                                                         │

│                   Информация об ограничении движения                    │

│                (заполняется, если ограничение требуется)                │

│ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │┌───┬────────────────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┐  │

│ ││ N │ Адрес ограничения  │ Вид ограничения │  Период   │Длительность│  │

│ ││п/п│движения транспорта │   (заполняется  │ограничения│   (дней)   │  │

│ ││   │                    │   значением из  │   (даты   │            │  │

│ ││   │                    │     таблицы)    │ начала и  │            │  │

│ ││   │                    │                 │окончания) │            │  │

│ │├───┼────────────────────┼─────────────────┼─────┬─────┼────────────┤  │

│ ││   │                    │                 │     │     │            │  │

│ │├───┼────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼────────────┤  │

│ ││   │                    │                 │     │     │            │  │

│ │├───┼────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼────────────┤  │

│ ││   │                    │                 │     │     │            │  │

│ │├───┼────────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼────────────┤  │

│ ││   │                    │                 │     │     │            │  │

│ │└───┴────────────────────┴─────────────────┴─────┴─────┴────────────┘  │

│ │          Таблица выбора значений для графы "Вид ограничения":         │

│ │         ┌─────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐  │

│ │         │         Вид ограничения         │  Четная   │  Нечетная  │  │

│ │         │                                 │  сторона  │   сторона  │  │

│ │         ├─────────────────────────────────┼───────────┴────────────┤  │

│ │         │Без ограничения движения         │           1            │  │

│ │         ├─────────────────────────────────┼────────────────────────┤  │

│ │         │Полное закрытие движения         │           2            │  │

│ │         ├─────────────────────────────────┼───────────┬────────────┤  │

│ │         │Закрытие движения в одном        │     3     │      4     │  │

│ │         │направлении                      │           │            │  │

│ │         ├─────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤  │

│ │         │Ограничение по одной полосе      │     5     │      6     │  │

│ │         │движения                         │           │            │  │

│ │         ├─────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤  │

│ │         │Ограничение по двум и более      │     7     │      8     │  │

│ │         │полосам движения                 │           │            │  │

│ │         ├─────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤  │

│ │         │Информация о планируемом порядке ограничения  движения, в │  │

│ │         │случае невозможности представления ее                     │  │

│ │         └──────────────────────────────────────────────────────────┘  │

│ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Для  заключения  контракта  (договора)  требуется/не требуется проведение│

│конкурсных процедур                 (ненужное зачеркнуть)                │

│                                                                         │

│Данную заявку прошу использовать для формирования                        │

│только   оперативных/оперативных   и   перспективных   адресных  программ│

│(ненужное зачеркнуть)                                                    │

│                                                                         │

│    Обязуюсь представлять в ГАТИ информацию  о  готовности  к  проведению│

│работ, своевременно обратиться в ГАТИ с заявкой на оформление  ордера,  а│

│также  соблюдать  сроки  производства  работ,   включенных   в   адресные│

│программы.                                                               │

│    Об ответственности за нарушение сроков производства работ,  указанных│

│в настоящем заявлении и включенных в адресные программы, предупрежден.   │

│    Приложения __ на листах (схема зоны работ и информация об ограничении│

│движения).                                                               │

│                                                                         │

│"__" __________ 20__ года ___________   _________________________________│

│                           подпись  М.П.      должность, Ф.И.О.          │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 17.12.2014 N 9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

_____________________________

_____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении заявленных работ в адресную программу

| Код | Адрес | Вид работ | Согласованные сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_______________________________         ___________________________________

(должность, Ф.И.О. исполнителя)          (должность, Ф.И.О. уполномоченного

лица)

Приложение 3

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 17.12.2014 N 9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

______________________________

______________________________

ОТКАЗ

в согласовании сроков производства работ

Рассмотрев Вашу заявку о включении работ в адресную программу, поданную в Государственную административно-техническую инспекцию (далее - ГАТИ), в соответствии с пунктом 2.3.7 Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, при сопоставлении сроков проведения ваших работ и работ, включенных в Перспективную и Оперативную адресные программы ГАТИ, сроков проведения работ по выданным ордерам ГАТИ, а также с учетом выполненного благоустройства ГАТИ отказывает в согласовании сроков производства следующих работ:

| Код | Адрес | Вид работ | Заявленные сроки | Основание для отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для настоящего отказа, Вы можете повторно обратиться в ГАТИ для включения работ в адресную программу.

_______________________________    ________________________________________

(должность, Ф.И.О. исполнителя)    (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

Настоящий отказ вручен (отправлен по почте) "__" __________ 20__ г.

Приложение 4

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

ЗАЯВКА

НА ВКЛЮЧЕНИЕ РАБОТ В ПЕРСПЕКТИВНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ

Исключена. - Распоряжение Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 17.12.2014 N 9.

Приложение 5

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 09.07.2015 N 4)

ЗАЯВКА

в Государственную административно-техническую инспекцию

в соответствии с Правилами производства земляных, строительных

и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий

Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением

ГАТИ от 22.01.2008 N 4 (далее - Правила)

Код  работы,  указанный  в  уведомлении  о  приеме   заявленных   работ   к

рассмотрению и  учету  при  формировании  оперативной  адресной  программы,

__________________________________________________________________________.

Заказчик:

Наименование __________________________________________ ИНН _______________

Местонахождение (юридический адрес) _______________________________________

Почтовый адрес ____________________________________, тел. _________________

Единоличный исполнительный орган: ___________, Ф.И.О. _____________________

Контракт (договор) на производство работ: N _________ от ________

Производитель работ:

Наименование __________________________________________ ИНН _______________

Местонахождение (юридический адрес) _______________________________________

Почтовый адрес ____________________________________, тел. _________________

Единоличный исполнительный орган: ___________, Ф.И.О. _____________________

Контракт (договор) на восстановление благоустройства: N _______ от ______

Вид работ _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заявленные   работы   не  требуют  получения  разрешения  на  строительство

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ ________ (подпись Заказчика)

| 1. | Земляные работы при инженерных изысканиях |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Установка временного ограждения: протяженность ограждения (м) ________ |  |
| 3. | Производство работ при комплексном благоустройстве городских территорий |  |
| 4. | Земляные работы при устройстве инженерных коммуникаций, ремонте дорог, рельсовых путей, инженерных сетей, внутриквартальных территорий, стационарных дорожных ограждений и направляющих устройств, забивка шпунта, устройство свай, аварийно-предупредительные работы |  |
| 5. | Земляные работы при установке (демонтаже) объектов 3-й категории сложности, установке постоянных ограждений, отдельно стоящих объектов уличного оборудования |  |
| 6. | Установка (демонтаж) отдельно стоящих объектов для размещения информации и рекламы при заглублении более 0,3 м |  |
| 7. | Размещение строительных лесов: протяженность лесов (м) ___________ |  |
| 8. | Земляные работы при устройстве дополнительных входов в здания |  |
|  | Всего отмечено |  |

взамен ордера N ________ от _______ (заполняется при переоформлении ордера)

по адресу: район _____________, ул., дом _________________________________,

уточнение: _______________________________________________________________

Общая площадь зоны производства работ (кв. м): ____________

в т.ч. проезжая часть ______, зона зеленых насаждений ______, грунт ______,

набивные  дорожки  _______,  асфальтобетонное  и  иное  покрытие   дворовых

территорий: ______, асфальтовое покрытие тротуара ______, тротуар  (плитка)

_______

Продолжительность работ: ______ дней.

Желаемый период производства работ: ______________________________________.

Допустимый период производства работ: ____________________________________.

График производства работ (включая восстановление благоустройства)

| N п/п | Описание этапа работ | Продолжительность (дней) <1> |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Документы, необходимые для  согласования  заявки  (строки  заполняются  при

необходимости)

| Наименование документа | N документа | Дата |
| --- | --- | --- |
| Разрешение КГИОП на проведение работ |  |  |
| Порубочный билет |  |  |
| Договор с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга или Разрешение на использование земель или земельных участков |  |  |
| Согласование КГА проектной документации по внешнему благоустройству (регистрационный N) |  |  |
| Технологический регламент по обращению со строительными отходами |  |  |
| Разрешение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации на установку рекламы |  |  |

Заказчик:                    Производитель работ:

__________________________        __________________________

подпись           М.П.            подпись           М.П.

__________________________        __________________________

Ф.И.О.                            Ф.И.О.

--------------------------------

<1> Общая сумма дней не может быть менее значения, указанного  в  графе

"Продолжительность работ".

Приложение 6

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 15.04.2014 N 1)

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│     │                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                   │

│     │       ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ       │

│     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │               ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ                │

│     │                  N ______ от __________ 20__ г.                   │

│     │                                                                   │

│     │  Без регистрации в организациях, указанных в разделе "А" ордера,  │

│     │                   производство работ запрещено                    │

├─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                        ┌───────────────────┐            │

│Заказчик:                          ИНН  │                   │            │

│                                        └───────────────────┘            │

│Наименование:                      _____________________________________ │

│Государственный контракт (договор подряда) N ___________ от ____________ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Производство работ осуществляет         ┌───────────────────┐            │

│(организовывает):                  ИНН  │                   │            │

│                                        └───────────────────┘            │

│Наименование:                      _____________________________________ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│       Производство работ разрешено с ____________ по ____________       │

│                                  ┌────────────────────────────────────┐ │

│Вид работ:                        │                                    │ │

│                                  └────────────────────────────────────┘ │

│                                  ┌────────────────────────────────────┐ │

│Место работ:                      │                                    │ │

│                                  └────────────────────────────────────┘ │

│                                                                         │

│Объемы работ: протяженность (п/м) - ________; площадь (кв. м) - ________;│

│в том числе:                                                             │

│проезжая часть - __________; тротуар - __________; иные асфальтобетонные │

│покрытия - __________; плитка - __________; набивные дорожки - _________.│

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤

│Разрешение КГИОП на проведение работ                            │        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│Разрешение на установку рекламной конструкции в Санкт-Петербурге│        │

│(разрешение на установку объекта для размещения информации в    │        │

│Санкт-Петербурге)                                               │        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│Порубочный билет                                                │        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│Технологический регламент по обращению со строительными отходами│        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤

│Исполнитель _____________________ Уполномоченное лицо ___________________│

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Условное обозначение места производства работ (не заменяет проектной   │

│    документации). В соответствии с Правилами производства земляных,     │

│ строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий │

│    Санкт-Петербурга, утвержденная проектная документация должна быть    │

│                   на объекте при производстве работ.                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│        │                 ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 │

│        │     ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ      │

├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│        │       ПРИЛОЖЕНИЕ К ОРДЕРУ НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ       │

│        │                N ______ от ___________ 20__ г.                 │

├────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Особые условия производства работ:                                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                         │

│                                                                         │

│                                                                         │

│                                                                         │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Раздел "А".                                                              │

│До начала работ ордер подлежит обязательной регистрации в следующих      │

│организациях:                                                            │

├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤

│                                   │                                     │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│                                   │                                     │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│                                   │                                     │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│                                   │                                     │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│                                   │                                     │

├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤

│Исполнитель ____________________    Уполномоченное лицо _________________│

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 7

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 16.04.2014 N 4)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА ОРДЕРА                   │

│                       N ________ от ____________                        │

│                                                                         │

│В Государственную административно-техническую инспекцию                  │

│                                                                         │

│От Заказчика                                                             │

│(Производителя работ): __________________________________________________│

│                                   (наименование заявителя)              │

│В связи с _______________________________________________________________│

│                       (указать причину обращения)                       │

│_________________________________________________________________________│

│в  соответствии  с  Правилами  производства  земляных,   строительных   и│

│ремонтных    работ,    связанных    с     благоустройством     территорий│

│Санкт-Петербурга,                                                        │

│                                 прошу:                                  │

│выдать дубликат ордера N _______ от __________ на                        │

│_________________________________________________________________________│

│                               (вид работ)                               │

│на земельном участке (кадастровый N ________) по адресу: Санкт-Петербург,│

│район ___________________, ул. ____________________, д. _____, уточнение:│

│________________________________________________________________________.│

│                                                                         │

│                     Производитель работ (Заказчик):                     │

│                          ____________________                           │

│                              подпись, М.П.                              │

│                          ____________________                           │

│                                 Ф.И.О.                                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 8

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 04.10.2012 N 17)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

_______________________

_______________________

_______________________

ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ (ПРОДЛЕНИИ, ЗАКРЫТИИ, ВЫДАЧЕ

ДУБЛИКАТА, ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ) ОРДЕРА

Рассмотрев Вашу заявку (заявление) от ________ N _______  на  получение

(продление,   закрытие,   выдачу    дубликата,    переоформление)    ордера

Государственной    административно-технической    инспекции    (ГАТИ)    на

__________________________________________________________________________,

(запрашиваемый вид работ, N, дата выдачи ордера - в случае отказа

в продлении, закрытии, переоформлении, выдаче дубликата ордера)

поданную в ГАТИ "__" _________ 20__ года, учитывая ________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(мотивированное обоснование отказа в выдаче (продлении, закрытии,

выдаче дубликата, переоформлении) ордера)

__________________________________________________________________________,

в соответствии с пунктом _____ Правил производства земляных, строительных и

ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий  Санкт-Петербурга,

ГАТИ отказывает  Вам  в  выдаче  (продлении,  закрытии,  выдаче  дубликата,

переоформлении) ордера на

__________________________________________________________________________.

(запрашиваемый вид работ, N, дата выдачи ордера - в случае отказа

в продлении, закрытии, выдаче дубликата, переоформлении ордера)

При устранении обстоятельств,  послуживших  основанием  для  настоящего

отказа, Вы можете повторно обратиться с  заявкой  на  получение (продление,

закрытие, выдачу дубликата, переоформление) ордера.

_____________________________________ _________ ________ "__" _____ 20__ г.

(должность уполномоченного лица ГАТИ) (подпись) (Ф.И.О.)

Настоящий отказ вручен "__" _______ 20__ года

___________________________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О. представителя, реквизиты доверенности

(для представителя, действующего по доверенности)

Приложение 9

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 16.04.2014 N 4 (ред. 07.11.2014))

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОРДЕРУ

N ________ от ___________________

"_____" _________________ 20____ г.

в Государственную административно-техническую инспекцию

От Заказчика ______________________________________________________________

(наименование заявителя)

Прошу продлить сроки действия ордера N ____________ от ____________________

на ________________________________________________________________________

(указать вид работ)

сроком до _________________________________________________________________

Обоснование продления сроков ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

График производства работ

| N п/п | Описание этапа работ | Продолжительность (дней) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Производитель работ:  ______________________    ___________________________

подпись      М.П.           (Ф.И.О., должность)

Заказчик:             ______________________    ___________________________

подпись      М.П.           (Ф.И.О., должность)

Приложение 9.1

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОРДЕРУ

Исключено. - Распоряжение Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 12.05.2010 N 5.

Приложение 10

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 16.04.2014 N 4)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ОРДЕРА НЕДЕЙСТВУЮЩИМ

Санкт-Петербург                                      "___" ________ 20__ г.

Кому: _________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Настоящим  уведомляем  Вас  о  нарушении  Правил производства земляных,

строительных  и  ремонтных  работ,  связанных с благоустройством территорий

Санкт-Петербурга,  по  ордеру N _________ от _________, выразившемся в том,

что _______________________________________________________________________

(указываются обстоятельства нарушения)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Учитывая  изложенное, в соответствии с Правилами производства земляных,

строительных  и  ремонтных  работ,  связанных с благоустройством территорий

Санкт-Петербурга, ордер N _______ от _______ признается ГАТИ недействующим.

Для  производства  работ  в  дальнейшем  Вам  необходимо оформить новый

ордер.

____________________________________________         ______________________

(должность, Ф.И.О. специалиста ГАТИ)                    (подпись)

---------------------------------------------------------------------------

Уведомление от "___" __________ 20__ года:

- вручено ________________________ "___" __________ 20___ г. ______________

(должность, Ф.И.О.)                                (подпись)

- передано по факсу _____________, принял _________________________________

(N факса)               (должность, Ф.И.О. лица,

принявшего факс)

"___" __________ 20__ г. _____ час. _____ мин. ___________________

(вход. N)

- направлено по почте "___" _______ 20__ г., вручено "___" _______ 20__ г.,

уведомление о вручении N _______________.

Приложение 11

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 30.04.2015 N 3)

ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНЫХ РАБОТ

в Государственную административно-техническую инспекцию

в соответствии с Правилами производства земляных,

строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением

ГАТИ от 22.01.2008 N 4 (далее - Правила)

Код регистрации факта аварии на Портале "Наш Санкт-Петербург" _____________

Владелец инженерных коммуникаций (поврежденного объекта):

Наименование __________________________________________ ИНН ______________,

Местонахождение (юридический адрес) ______________________________________,

Почтовый адрес ____________________________________, тел. ________________,

Единоличный исполнительный орган: ___________, Ф.И.О. ____________________.

Контракт (договор) на производство работ: N ______ от _______ срок _______.

Регистрационный номер государственного контракта _________________________.

Производитель работ:

Наименование __________________________________________ ИНН ______________,

Местонахождение (юридический адрес) ______________________________________,

Почтовый адрес ____________________________________, тел. ________________,

Единоличный исполнительный орган: ___________, Ф.И.О. ____________________.

В соответствии с Правилами производства земляных, строительных и  ремонтных

работ, связанных  с  благоустройством  территорий  Санкт-Петербурга,  прошу

выдать ордер на производство аварийных работ на объекте:

___________________________________________________________________________

по адресу: район ____________, ул., дом __________________________________,

уточнение: ________________________________________________________________

Нарушаемое в процессе производства работ благоустройство:

протяженность (м) _____, площадь (кв. м) _____, в т.ч. проезжая часть ____,

зона зеленых насаждений _____, грунт _____, тротуар: асфальт ______, плитка

______, набивные дорожки ______, иное а/б покрытие _________.

Производство    работ   предполагает/не предполагает  (нужное  подчеркнуть)

ограничения дорожного движения.

Запрашиваемые сроки с _______ по _______

Владелец объекта:                Производитель работ:

__________________________        __________________________

подпись           М.П.            подпись           М.П.

__________________________        __________________________

Ф.И.О.                            Ф.И.О.

Приложение 12

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 16.04.2014 N 4)

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│     │                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                   │

│     │       ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ       │

│     ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │              ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНЫХ РАБОТ                │

│     │                  N ______ от __________ 20__ г.                   │

├─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                   ┌───────────────────┐ │

│Выдан заказчику:                              ИНН  │                   │ │

│                                                   └───────────────────┘ │

│Наименование:                      _____________________________________ │

│                                   _____________________________________ │

│Государственный контракт (договор подряда) N ___________ от ____________ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Производство работ                                 ┌───────────────────┐ │

│обеспечивает (организовывает):                ИНН  │                   │ │

│                                                   └───────────────────┘ │

│Наименование:                      _____________________________________ │

│                                   _____________________________________ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│       Производство работ разрешено с ____________ по ____________       │

│                                  ┌────────────────────────────────────┐ │

│Вид работ:                        │                                    │ │

│                                  └────────────────────────────────────┘ │

│                                  ┌────────────────────────────────────┐ │

│Место работ:                      │                                    │ │

│                                  └────────────────────────────────────┘ │

│                                                                         │

│Объемы работ: протяженность (п/м) - ________; площадь (кв. м) - ________;│

│в том числе:                                                             │

│проезжая часть - __________; тротуар - ___________; иные асфальтобетонные│

│покрытия - __________; плитка - __________; набивные дорожки - _________.│

│                                                                         │

│                                  ┌────────────────────────────────────┐ │

│Место работ:                      │                                    │ │

│                                  └────────────────────────────────────┘ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнитель _____________________ Уполномоченное лицо ___________________│

│__________________________                                               │

│                                                                         │

│                                                                         │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Условное  обозначение  места  производства  работ  (не заменяет проектной│

│документации).                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 13

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 16.04.2014 N 4)

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│      │              ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                      │

│      │   ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ          │

│      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│      │     РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОРДЕРУ      │

│      │              N ______ от ___________ 20__ г.                     │

├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                   ┌───────────────────┐ │

│Выдан заказчику:                              ИНН  │                   │ │

│                                                   └───────────────────┘ │

│Наименование:                      _____________________________________ │

│                                                                         │

│Производство работ                                                       │

│организовывает                                                           │

│(осуществляет):                    ИНН _______________                   │

│                                                                         │

│Наименование:                      _____________________________________ │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                         │

│                            Срок производства работ продлен по __________│

│                                                                         │

│                                                                         │

│"__" __________ 20__ г.                                                  │

│                                                                         │

│                                                                         │

│Исполнитель _____________________                                        │

│                                                                         │

│Уполномоченное лицо ____________________                                 │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 14

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

О временном ограничении (прекращении)

движения транспортных средств

на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга

Исключены. - Распоряжение Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 28.05.2012 N 6.

Приложение 14

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 16.04.2014 N 4)

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│         │                ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 │

│         │     ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ     │

│         ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│         │                   РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ОРДЕРА                   │

├─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                   ┌───────────────────┐ │

│Заказчик:                                     ИНН  │                   │ │

│                                                   └───────────────────┘ │

│Наименование: __________________________________________________________ │

│              __________________________________________________________ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                         │

│Ордер N _________ от _______________ закрыт "___" ______________ 20___ г.│

│                                                                         │

│                                                                         │

│                                                                         │

│Исполнитель ______________________ Уполномоченное лицо __________________│

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 15

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ) ДВИЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Исключен. - Распоряжение Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 28.05.2012 N 6.

Приложение 15

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 30.04.2015 N 3)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ОРДЕРА

N ________ от __________

"___" ___________ 20__ г.

В Государственную административно-техническую инспекцию

От заказчика ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

Прошу закрыть ордер N ______________ от ___________________ на производство

___________________________________________________________________________

(указать вид работ)

в связи с завершением работ и восстановлением благоустройства.

Заказчик: _________  ___________  _________________________________________

подпись       М.П.           (Ф.И.О., должность)

Приложение 16

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ,

СВЯЗАННЫХ С ОГРАНИЧЕНИЕМ (ПРЕКРАЩЕНИЕМ) ДВИЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОБЪЕКТАХ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Исключен. - Распоряжение Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 28.05.2012 N 6.

Приложение 17

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

ЗАЯВКА О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ

(ПРЕКРАЩЕНИЯ) ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

НА ОБЪЕКТАХ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Исключена. - Распоряжение Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 28.05.2012 N 6.

Приложение 18

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЩИТ С СИГНАЛЬНЫМИ БАРЬЕРАМИ

(введен Распоряжением Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 20.03.2013 N 3)

(применяется при производстве аварийных работ, цвет

ограждения бело-красный, световозвращающий)

Приложение 19

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

ОГРАЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНЫХ РАБОТ

НА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ

(введено Распоряжением Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 20.03.2013 N 3)

(тип 1)

(цвет ограждения бело-красный

со световозвращающим свойством)

(тип 2)

(цвет ограждения бело-красный

со световозвращающим свойством)

(тип 3)

(цвет ограждения бело-красный

со световозвращающим свойством)

Приложение 20

к Правилам производства земляных,

строительных и ремонтных работ,

связанных с благоустройством

территорий Санкт-Петербурга,

утвержденным распоряжением ГАТИ

от 22.01.2008 N 4

ОГРАЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

(в ред. Распоряжения Государственной

административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

от 09.07.2015 N 4)

|  | Спецификация материалов на 1 секцию 1. Уголок 40 x 40 L = 3000 мм - 2 шт. 2. Уголок 40 x 40 L = 1925 мм - 2 шт. 3. Арматурная сетка d 2 мм 100 x 100 мм - 4,5 кв. м 4. Уголок 50 x 50 L = 360 мм - 4 шт. 5. Уголок 50 x 50 L = 310 мм - 2 шт. 6. Уголок 50 x 50 L = 500 мм - 2 шт. |
| --- | --- |

Примечание: Все конструкции ограждения и подпятника собираются на сварку.

Спецификация материалов на 1 секцию

1. Пленка п/э 350 мк 1500 x 3000 мм - 4,5 кв. м <*>

2. Мет. пластина МП-1 полоса 4 x 40 мм L = 1,5 м (ГОСТ 103-2006)

с 3 отверстиями d 9 мм под болты 2 шт.

3. Мет. пластина МП-2 полоса 4 x 40 мм L = 1,5 м (ГОСТ 103-2006)

с 4 отверстиями d 9 мм под болты 1 шт.

4. Мет. пластина МП-3 полоса 4 x 40 мм L = 0,5 м (ГОСТ 103-2006)

с 2 отверстиями d 9 мм под болты 1 шт. <**>

5. Болт М8x40 (ГОСТ 7798-2008) с гайкой и 2 шайбами - 10 шт.

Примечание:

<*> Пленка п/э крепится к сетке ограждения с наружной стороны.

<**> Мет. пластина МП-3 крепится к МП-2 с внутренней стороны сетки по центру 2 болтами М8.