ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 ноября 2005 г. N 50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31 мая 2005 года N 785 о внесении изменений в Положение о Государственной административно-технической инспекции, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 223 "О Государственной административно-технической инспекции", в целях установления единых требований к организации работ, соблюдению сроков их выполнения, ответственности всех хозяйствующих субъектов при выполнении работ:

1. Утвердить Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга согласно приложению 1 с приложениями к Правилам 1, 2, 3, 4.

2. Распоряжение вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя начальника инспекции - главного инженера Пономарева С.М.

Начальник Государственной
административно-технической
инспекции
С.А. Бабаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Государственной
административно-технической
инспекции
от 24.11.2005 N 50

ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ,
СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Основные термины и понятия

1.1. Изложенные в настоящем разделе термины, понятия и их определения сформулированы для исключения повторов, а также во избежание различного толкования.

1.2. Термины и понятия, которым в настоящем разделе даны определения, выделяются в тексте посредством использования заглавных букв. Любая другая форма не является ссылкой на термин, которому дано определение в настоящем разделе.

1.3. Определения терминов и понятий:

Владелец - собственник (арендатор) Объекта или лицо, им уполномоченное.

ГАТИ - Государственная административно-техническая инспекция.

Геослужба города - геолого-геодезическая служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

ГУ ДОДД - ГУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

Дорожная одежда - конструктивный элемент дороги, состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренирующие и др.).

Заказчик (Застройщик) - юридическое или физическое лицо, уполномоченное Владельцем (или само являющееся Владельцем), обеспечивающее Строительство, Реконструкцию и Капитальный ремонт (ремонт) Объектов, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для Строительства, Реконструкции, Капитального ремонта (ремонта) Объектов.

Инженерные коммуникации - подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них.

Капитальный ремонт - работы по восстановлению или замене отдельных частей Объекта в связи с их физическим износом и(или) разрушением на аналогичные или иные улучшающие их эксплуатационные показатели без изменения основных технико-экономических показателей Объекта.

КБДХ - Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству.

КГА - Комитет по градостроительству и архитектуре.

КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

КЗРиЗ - Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

МВК - Межведомственная комиссия по вопросам закрытия и ограничения транспортного и пешеходного движения на улицах Санкт-Петербурга.

Объект - здания и сооружения, инженерные коммуникации, геодезические знаки, автомобильные дороги и дорожные сооружения, трамвайные и другие рельсовые пути, набережные, берегоукрепления, линии и сооружения транспорта и связи, метрополитена, объекты благоустройства территорий, зеленые насаждения, а также элементы городской инфраструктуры, включая объекты розничной торговли, рекламы, обслуживания населения, иные объекты благоустройства на территории Санкт-Петербурга независимо от формы собственности.

Ордер - разрешительный документ, дающий право на производство Работ, выдаваемый ГАТИ.

Подрядчик - юридическое или физическое лицо, которое выполняет Работы или услуги по договору подряда или государственному контракту.

ПОС - проект организации строительства.

ППР - проект производства работ.

Правила - Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга.

Работы - работы по Строительству, Реконструкции, Капитальному ремонту (ремонту), содержанию Объектов, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства городских территорий, ограничением Дорожного движения и сопутствующие им проектно-изыскательские и землеустроительные работы; аварийно-восстановительные работы.

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количество помещений, высоты, количество этажей, площади, показателей производственной мощности, объема и качества инженерно-технического обеспечения).

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения.

СГСНиЭ - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Строительная площадка - земельный участок, отведенный в установленном порядке для постоянного размещения Объектов Строительства, Реконструкции, а также складирования материалов и конструкций, размещения машин и механизмов, временных зданий и сооружений на период Строительства (Реконструкции).

УГИБДД - Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2. Общие положения

2.1. Область применения Правил

2.1.1. Правила разработаны с целью установления единых требований к организации Работ, соблюдению сроков их выполнения, ответственности всех хозяйствующих субъектов при выполнении Работ.

2.1.2. Правила регулируют порядок планирования, координации сроков Работ, оформления, продления и закрытия Ордеров на производство Работ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

2.1.3. Правила регламентируют взаимоотношения участников Работ на Объектах, органов государственной власти, Владельцев Объектов и земельных участков, на которых они расположены, при Работах на этих Объектах в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

2.1.4. Правила определяют порядок контроля и надзора за Работами в период их производства и сохранности существующих Объектов.

2.1.5. Правила регулируют общественные отношения, указанные в п. 2.1 Правил, на территории Санкт-Петербурга в его административных границах.

2.2. Обязательные требования к организации Работ

2.2.1. Правила обязательны для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, предпринимателей без образования юридического лица, физических лиц, осуществляющих Работы по Строительству, Реконструкции и Капитальному ремонту (ремонту) Объектов в Санкт-Петербурге в его административных границах.

2.2.2. Выполнение Работ осуществляется на основании разрешений (Ордеров), полученных в установленном порядке Заказчиком (Застройщиком) и(или) его Подрядчиком в уполномоченных государственных органах в соответствии с разделом 7 Правил, за исключением Работ, указанных в разделе 9 Правил.

2.2.3. До начала Работ, указанных в п. 8.7 (в части установки опор ЛЭП), 8.8 (в части забивки свай и погружения шпунта), 8.9, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 Правил, Заказчик (Застройщик) обязан в установленном порядке оформить правоустанавливающие документы на земельный участок, а также провести работы по межеванию земельного участка, в границах которого будут проводиться Работы.

2.2.4. Заказчик (Застройщик) перед началом Работ должен получить в Геолого-геодезической службе КГА сведения о наличии и местоположении геодезических пунктов, расположенных на земельном участке, на котором будут проводиться Работы, и обеспечить их сохранность. В случае их утраты или повреждения (смещения) Заказчик (Застройщик) обязан за свой счет финансировать работы по их восстановлению, по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид работ, выданную Федеральной службой геодезии и картографии или ее территориальным органом.

2.2.5. Временные въезды-выезды застраиваемых кварталов или строительных площадок, соединяющие их с городскими улицами, должны выполняться с твердым покрытием и содержаться в надлежащем порядке.

2.2.6. При выполнении Работ Подрядчик обязан:

содержать Строительную площадку и прилегающую территорию в чистоте в любое время года в соответствии с действующими в Санкт-Петербурге правилами уборки;

не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию Строительной площадки;

обеспечивать безопасные условия Дорожного движения;

производить складирование материалов, конструкций, установку временных бытовых городков и хранение техники в соответствии с ПОС (ППР), согласованной в установленном порядке схемой организации Дорожного движения, Правилами и особыми условиями, предъявленными согласующими организациями при оформлении Ордера;

нести ответственность за эксплуатацию всех временных знаков, а также технических средств регулирования Дорожного движения, находящихся в зоне Работ.

2.2.7. В случае повреждения существующих внутриквартальных дорог, используемых в качестве подъездов к Объектам, Заказчик (Застройщик) обязан за свой счет восстановить нарушенные дороги.

2.2.8. Работы на Объектах, находящихся под охраной КГИОП и в пределах охранных зон памятников и зон охраняемого ландшафта, необходимо осуществлять только при наличии разрешения (согласования) КГИОП.

2.2.9. При Работах, связанных с закрытием или ограничением Дорожного движения, Заказчик (Застройщик) обязан разработать и согласовать в установленном порядке схему организации Дорожного движения, а также организовать отвод транспорта в соответствии с согласованной схемой.

2.2.10. При наличии на Объекте нескольких Заказчиков (Застройщиков) расходы по закрытию Дорожного движения, подготовке трасс объезда осуществляются на долевой основе по соглашению между Заказчиками (Застройщиками).

2.2.11. После завершения Работ с временным нарушением благоустройства Подрядчик обязан выполнить полное восстановление благоустройства территории, если проектом не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка Работ.

2.2.12. После завершения Работ с временным нарушением существующей схемы организации Дорожного движения Подрядчик обязан выполнить полное восстановление постоянной дислокации технических средств регулирования Дорожного движения, если иное не предусмотрено проектом.

2.2.13. Вскрытия Дорожной одежды и занятых зелеными насаждениями участков в течение первых пяти лет после завершения Строительства, Реконструкции или Капитального ремонта этих покрытий и участков и в течение первых трех лет после ремонтных работ на них могут быть выполнены только по согласованию с Владельцами данных Объектов.

3. Основные принципы планирования Работ

3.1. Заказчики (Застройщики), планирующие Работы, нарушающие благоустройство территорий, обязаны ежегодно не позднее 1 февраля предпланового года представлять в ГАТИ адресные списки указанных Работ на плановый год и прогноз на 5-летнюю перспективу по установленной ГАТИ форме.

3.2. При планировании Работ необходимо максимально учитывать возможность их комплексного ведения. Все Работы, регулируемые Правилами, должны выполняться на основе и в точном соответствии с проектно-сметной документацией или ведомостью дефектов, описанием технических решений с приложением чертежей, если это предусмотрено действующим законодательством.

3.3. Строительство, Реконструкция и Капитальный ремонт дорог и дорожных сооружений должны осуществляться по проекту, разработанному проектной организацией и учитывающему весь комплекс работ, включая благоустройство.

3.4. Работы, указанные в разделах 9 и 12 Правил, допускается выполнять на основе ведомости дефектов и сметы или на основе технологических карт (схем). Проектная документация в таких случаях может разрабатываться по усмотрению Заказчика (Застройщика).

4. Требования к проектно-сметной документации, представляемой в ГАТИ для оформления Ордеров на производство Работ

4.1. Все проекты на Строительство, Реконструкцию и Капитальный ремонт Объектов, связанные с производством земляных работ, подлежат обязательному согласованию с Отделом подземных сооружений КГА.

4.2. Схемы организации Дорожного движения подлежат обязательному согласованию с Комитетом по транспорту и УГИБДД.

4.3. Согласование может быть аннулировано (отозвано) до истечения срока его действия только при изменении технических условий и(или) транспортной ситуации на вновь открываемых объектах. Затраты на корректировку проекта несет организация, изменившая ранее выданные технические условия, если это не связано с изменением транспортной ситуации на начало производства Работ.

4.4. В соответствии с действующими инструкциями в отдельных случаях производство Работ на Объекте, схема организации Дорожного движения должны быть согласованы с Управлением охраны по Северо-Западному Федеральному округу Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Необходимость согласования производства Работ регулируется ГАТИ, а схемы организации Дорожного движения - УГИБДД.

4.5. В проектах оси проектируемых магистральных подземных Инженерных коммуникаций, продольные оси мостов и тоннелей, оси трамвайных и других рельсовых путей, линий опор троллейбусной контактной сети и освещения, линии электрических передач привязываются к Красным линиям улиц, проездов, а за отсутствием последних, к осям проездов.

4.6. Проекты одновременного совместного Строительства (Реконструкции) нескольких Объектов (видов Работ) должны иметь ПОС (ППР) и совмещенный график производства Работ, учитывающие технологию, последовательность и непрерывность Работ.

4.7. Изменение согласованных и утвержденных проектов без повторного согласования с Отделом подземных сооружений КГА запрещается.

5. Работы по межеванию объектов землеустройства

5.1. Выполнение Работ (за исключением Работ, указанных в разделе 9 Правил) осуществляется только при наличии у Заказчика (Застройщика) правоустанавливающих документов на земельный участок, в границах которого осуществляются Работы.

5.2. В случае если ПОС (ППР) предусматривает складирование строительных материалов, размещение строительной техники и бытового городка за пределами земельного участка, предоставленного Заказчику (Застройщику), Заказчик (Застройщик) обязан заключить договор аренды земельного участка для их размещения.

5.3. До начала Работ, указанных в подпунктах 8.7 (в части установки опор ЛЭП), 8.8 (в части забивки свай и погружения шпунта), 8.9, 8.11, 8.13, 8.14 (за исключением проведения работ на землях общего пользования), 8.15, 8.16, 8.17 Правил, Заказчик (Застройщик) на основании технического задания, выдаваемого КЗРиЗ, обязан заключить договор на выполнение работ по межеванию земельного участка с организацией, сведения о которой внесены в установленном порядке в Реестр организаций, выполняющих работы по межеванию объектов землеустройства на территории Санкт-Петербурга.

5.4. Заказчик (Застройщик) несет ответственность за сохранность межевых знаков, установленных при проведении работ по межеванию, в соответствии с действующим законодательством.

5.5. В случае утраты или повреждения (смещения) межевых знаков, установленных при межевании, Заказчик (Застройщик) обязан заключить договор на проведение работ по восстановление межевых знаков. Работы по восстановлению межевых знаков выполняются организациями, указанными в п. 5.3 Правил, на основании технического задания, выдаваемого КЗРиЗ.

6. Координация Работ

6.1. Координация Работ, регулируемых Правилами, проводится исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с их компетенцией в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности города, устойчивого энерго-, тепло-, газо-, и водоснабжения, бесперебойной работы транспорта и связи, городских эксплуатационных служб, исключения аварийных ситуаций на объектах городской инфраструктуры, соблюдения сроков Работ, максимальной экономии ресурсов, уменьшения отрицательного влияния Работ на условия проживания населения и жизнедеятельности города.

6.2. Координация Работ включает в себя:

учет данных о техническом состоянии Инженерных коммуникаций;

поадресный учет наличия у Заказчиков (Застройщиков) проектной документации;

учет и обеспечение требований проектов в части технологической последовательности и продолжительности Работ;

учет и увязку по срокам и адресам всех Работ, заявленных Заказчиком (Застройщиком) на плановый год и перспективу 5 лет;

ежегодное формирование координационного графика комплексного проектирования и адресной координационной программы комплексных Работ на улицах города на 2-летний период и согласования их с заинтересованными организациями;

контроль сроков начала и окончания Работ в соответствии с утвержденной адресной программой.

6.3. Координацию сроков Работ осуществляет ГАТИ на основании адресных списков, представляемых Заказчиками (Застройщиками), планирующими Работы в соответствии с п. 3.3 Правил.

6.4. Проекты координационного графика комплексного проектирования и координационной адресной программы комплексных Работ на улицах города после согласования со всеми заинтересованными организациями представляются ГАТИ до 1 июня предпланового года на утверждение вице-губернатору Санкт-Петербурга.

6.5. Сведения о Работах, заявленных Заказчиком (Застройщиком) после согласования и утверждения координационного графика комплексного проектирования, адресной программы комплексных Работ, а также изменения в них сроков и состава Работ на отдельных адресах, вносятся на основании решения органа, утвердившего эти документы.

7. Выдача Ордеров на производство Работ на Объектах

7.1. Ордер ГАТИ на производство Работ на Объектах является документом, который предоставляет участникам производственного процесса право начать выполнение подготовительных или основных видов Работ, подконтрольных ГАТИ.

7.2. ГАТИ выдает Ордеры на производство Работ, указанных в разделах 8 и 12 Правил.

7.3. По объектам Строительства, Реконструкции жилищно-гражданского и производственного назначения, в том числе по городским мостам, путепроводам, транспортным тоннелям и надземным объектам метрополитена, ГАТИ выдает Ордеры на производство Работ в части своего ведения на основании разрешений СГСНиЭ (см. Особые условия раздела 8 Правил).

7.4. По объектам Строительства и Реконструкции 3 категории сложности, по объектам Капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, реконструкции чердаков и строительству мансард на эксплуатируемых зданиях, по строительству одноквартирных жилых домов с постройками для собственных нужд индивидуальных застройщиков, по изменениям в эксплуатируемых зданиях ГАТИ выдает Ордеры на производство Работ в части своего ведения на основании разрешений администраций районов Санкт-Петербурга.

7.5. По объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры ГАТИ выдает Ордеры на производство Работ в части своего ведения при наличии разрешения КГИОП.

7.6. Ордеры на выполнение изыскательских работ на земельных участках выдает ГАТИ по согласованию с КГА с предоставлением Заказчиками (Застройщиками) планов геологических скважин (шурфов), пробных свай.

8. Работы, производство которых запрещено без Ордера ГАТИ

8.1. Разработка грунта, в том числе его планировка под любые последующие виды Работ.

8.2. Вскрытие Дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, разделительных полос, газонов.

8.3. Все виды дорожных работ, кроме указанных в разделе 9 Правил.

8.4. Производство Работ, подконтрольных ГАТИ, при Строительстве, Реконструкции и Капитальном ремонте дорожных сооружений (мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, водопропускные трубы и набережные), кроме Работ, указанных в п. 9.10 и 9.12.

8.5. Строительство, Реконструкция, Капитальный ремонт (ремонт) Инженерных коммуникаций независимо от способа их прокладки.

8.6. Строительство, Реконструкция, Капитальный ремонт трамвайных и других рельсовых путей, а также их Ремонт, если это связано с закрытием или ограничением Дорожного движения.

8.7. Установка (замена) опор линий электропередач, связи, контактной сети электротранспорта.

8.8. Забивка штырей, шпунта, свай.

8.9. Буровые и гидромеханизированные работы.

8.10. Инженерные изыскания, забивка (устройство) пробных свай и установка геодезических знаков, связанных с выполнением земляных работ.

8.11. Установка временных и постоянных заборов и ограждений.

8.12. Установка стационарных дорожных ограждений и направляющих устройств.

8.13. Установка строительных лесов и вышек при ремонте фасадов зданий в случае ограничения Дорожного движения, а также в охранных зонах подземных Инженерных коммуникаций.

8.14. Производство Работ, подконтрольных ГАТИ, при благоустройстве и озеленении территорий.

8.15. Строительство нестационарных и некапитальных Объектов временного пользования, коллективных многоместных одноэтажных гаражей, открытых автостоянок, общественных туалетов, спортивных площадок с сопутствующими строениями и других Объектов 3 категории сложности (категории сложности Объектов установлены Порядком проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2004 N 1322).

8.16. Установка элементов городской инфраструктуры, в том числе объектов наружной рекламы, торговых, остановочных, иных павильонов площадью более 10 кв. м.

8.17. Складирование любых видов материалов, конструкций, оборудования.

8.18. Проведение ремонтно-восстановительных Работ при авариях на Инженерных коммуникациях, а также на трамвайных и других рельсовых путях в зоне дорожных перекрестков и во всех случаях необходимости временного закрытия или ограничения Дорожного движения при производстве Работ на путях.

Особые условия:

1. По Объектам (Работам), указанным в п. 8.1, 8.4, 8.8, 8.9 и подконтрольным СГСНиЭ, в пределах строительных площадок (их временных ограждений) Ордеры ГАТИ на производство Работ не требуются.

По данным Объектам (Работам) ГАТИ выдает Ордеры на производство работ за пределами строительных площадок (временных ограждений).

2. Ордеры на производство Работ по выносу Инженерных коммуникаций с пятен застройки, по Строительству, Реконструкции Инженерных коммуникаций, проходящих транзитом через строительную площадку или имеющих точки подключения в ее пределах, выдаются ГАТИ.

9. Работы, производство которых разрешается без Ордера ГАТИ

9.1. Срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя при площади ремонтируемой карты до 300 кв. м с восстановлением покрытия в течение суток.

9.2. Ремонт дорожного покрытия из штучного материала при площади ремонтируемой карты до 300 кв. м.

9.3. Заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия.

9.4. Поверхностная обработка дорожного покрытия.

9.5. Перестановка одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м.

9.6. Замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов, а также ремонт трамвайных и других рельсовых путей в обособленном полотне с восстановлением нарушенной Дорожной одежды.

9.7. Ремонтная профилировка и планировка Дорожной одежды переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, разделительных полос, откосов земляного полотна, водоотводных кюветов.

9.8. Очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений.

9.9. Наружный ремонт технических средств организации Дорожного движения, замена отдельных элементов технических средств организации Дорожного движения, установка в тротуары и газоны стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м по согласованию с ГАТИ и Владельцем (Арендатором) земельного участка.

9.10. Работы на мостах, путепроводах, набережных, в тоннелях, связанные с восстановлением или ремонтом элементов деформационных швов, опор освещения, парапетов, карнизных камней, тротуарных плит, откосов и конусов при условии проведения работ без ограничения Дорожного движения.

9.11. Работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку деревьев и кустарников взамен утраченных), газонами, пешеходными дорожками садов, скверов.

9.12. Очистка, окраска конструкций, элементов сооружений транспорта, связи и внешнего благоустройства, при условии проведения работ без ограничения Дорожного движения.

10. Порядок оформления и выдачи Ордеров ГАТИ на производство плановых Работ. Порядок продления и закрытия Ордеров

10.1. Все организации, планирующие Работы по Строительству, Реконструкции, Капитальному ремонту (Ремонту) Объектов, связанные с нарушением благоустройства городских территорий, земляными работами, независимо от наличия разрешений СГСНиЭ, КГИОП, администраций районов Санкт-Петербурга обязаны до начала Работ получить Ордер в ГАТИ на их производство (с учетом условий, оговоренных в примечаниях к разделу 8 Правил).

10.2. Ордеры на Работы, связанные с нарушением благоустройства городских территорий, выдаются Заказчикам (Застройщикам), планирующим производство этих Работ, или их Подрядчикам по заявкам Заказчиков (Застройщиков).

10.3. Ордеры на Работы, связанные с нарушением благоустройства городских территорий, которые будут производиться на дорогах и проезжей части улиц с закрытием движения транспорта, а, в отдельных случаях, с его ограничением, выдаются на основании решений МВК.

10.4. Для получения Ордера Заказчик (Застройщик) или его Подрядчик представляют в ГАТИ за пятнадцать дней до начала планируемых Работ следующие документы:

заявку установленной формы (приложение 1 к Правилам), которая должна быть заверена подписями и печатями Заказчика (Застройщика) и Подрядчика Работ, согласована со всеми организациями, регулирующими вопросы, связанные с производством Работ. При этом в заявке делается запись с указанием даты и ставится печать или штамп организации, согласовавшей производство Работ. На момент представления заявки в ГАТИ срок каждого согласования заявки не должен превышать 30 дней;

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга или уполномоченного органа о Строительстве, Реконструкции, Капитальном ремонте Объектов;

правоустанавливающие документы на земельный участок и кадастровый план земельного участка, удостоверенный КЗРиЗ при проведении работ, указанных в п. 5.3 Правил;

материалы согласования и утверждения проекта (объем представляемых материалов устанавливает ГАТИ в зависимости от видов и объемов Работ);

чертежи генерального плана, плана благоустройства, сводного плана инженерных сетей, согласованного с Отделом подземных сооружений КГА;

ПОС (ППР);

акт выноса в натуру проектных разбивочных осей;

утвержденный график производства Работ;

схему организации Дорожного движения при работах в границах Красных линий улиц;

технологический регламент по обращению со строительными отходами, утвержденный в установленном порядке (в случае образования строительных отходов в процессе Работ);

разрешение на выполнение строительно-монтажных Работ по Объектам, указанным п. 7.4, 7.5 и 7.6 Правил, выданное уполномоченным органом, указанным в данных пунктах;

решение МВК, если производство Работ влечет полное снятие, а в отдельных случаях - ограничение движения транспорта на период производства Работ;

технические условия Комитета по транспорту на выполнение работ, связанных с полным или частичным закрытием движения транспорта;

протокол экзаменационной комиссии организации-подрядчика по проверке знания Правил лицами, ответственными за производство заявляемых Работ.

10.5. Заказчик (Застройщик) указывает в заявке сроки производства Работ. Продолжительность планируемых Работ должна соответствовать ПОС и утвержденному графику производства Работ.

10.6. ГАТИ в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные Заказчиком (Застройщиком) или его Подрядчиком документы, материалы и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Ордера.

10.7. При принятии положительного решения ГАТИ выдает Подрядчику Ордер на производство заявленных Работ (приложение 2 к Правилам).

Отказ в выдаче Ордера направляется Заказчику (Застройщику) и его Подрядчику в письменной форме с мотивированным объяснением причин отказа.

10.8. При повторном обращении ГАТИ рассматривает вопрос о выдаче Ордера в пятидневный срок с момента предоставления необходимых документов и материалов.

10.9. Ордер на производство Работ подлежит обязательной регистрации в организациях, указанных в условиях ГАТИ. Без регистрации в указанных организациях Ордер считается недействительным, а выполнение работ по такому Ордеру квалифицируется как нарушение Правил, т.е. Работа без Ордера (разрешения).

10.10. Согласование заявок и регистрация Ордеров производится в порядке, установленном Правилами, и регулируется ГАТИ.

10.11. В случае изменения по инициативе заявителя сроков производства Работ, указанных в согласованной заявке, заявка подлежит пересогласованию с организациями, указанными ГАТИ.

10.12. Ордер на производство Работ выдается не ранее 10 и не позднее 5 дней до срока начала Работ, указанного в заявке или установленного ГАТИ по результатам рассмотрения представленных документов.

10.13. Ордер на производство Работ действителен только на вид, объем, сроки и участок Работ, указанные в Ордере.

10.14. При комплексном Строительстве, Реконструкции или Капитальном ремонте ГАТИ выдает Ордер на каждый вид Работ отдельно.

10.15. Подрядчик, не приступивший к выполнению Работ в течение 10 дней после срока начала Работ, установленного Ордером ГАТИ, обязан в трехдневный срок возвратить Ордер в ГАТИ. Для производства Работ в дальнейшем должен быть оформлен новый Ордер.

10.16. Подрядчик несет ответственность за сохранность Ордера. При утрате или приведении его в негодность он обязан получить в ГАТИ дубликат Ордера.

10.17. Изменения, дополнения в условия уже выданного Ордера могут быть внесены только ГАТИ при изменении условий Работ, на которые он выдан. При этом Заказчик (Застройщик) или его Подрядчик, при необходимости, должен провести по указанию ГАТИ пересогласование заявки или получить новые согласования в организациях, чьи интересы затрагивают изменения условий Работ.

10.18. Продление сроков производства Работ, установленных Ордером, производится в исключительных случаях по решению ГАТИ, при наличии у Заказчика (Застройщика) и Подрядчика соответствующего обоснования с подтверждением условий заинтересованных организаций, согласовавших заявку на производство Работ.

10.19. При невыполнении Заказчиком (Застройщиком) или его Подрядчиком согласованных условий производства Работ, неустранении требований предписаний ГАТИ ГАТИ вправе изъять действующий Ордер, по которому выявлены и не устраняются нарушения, и приостановить выдачу новых Ордеров.

10.20. Ордеры (разрешения) на Работы, указанные в разделах 8 и 12 Правил и производимые в пределах закрытых ведомственных территорий, выдаются Заказчику (Застройщику) или его Подрядчику Владельцем территории. Если в зоне Работ имеются Инженерные коммуникации других Владельцев, заявка на производство Работ должна быть согласована с ними.

10.21. Срок действия Ордера ГАТИ ограничен календарным годом. На Работы, переходящие на следующий год, Ордер должен быть продлен в течение первого месяца последующего года.

10.22. При передаче права на Строительство, Реконструкцию, Капитальный ремонт (ремонт) Объекта другому Заказчику (Застройщику), изменении организационно-правовой формы Заказчика (Застройщика) или Подрядчика, а также при передаче подряда на Работы другому Подрядчику Ордер подлежит переоформлению в трехдневный срок.

10.23. Закрытие Ордера производится ГАТИ в случае окончания срока его действия или завершения Работ, указанных в Ордере, с восстановлением нарушенного благоустройства, при наличии соответствующих отметок организаций, определенных ГАТИ в перечне согласования заявки. Перед закрытием Ордера на Работы, проводимые на городских улицах, в отрывном талоне Ордера обязательны отметки территориального подразделения ГИБДД об отсутствии претензий к Дорожному движению по окончанию Работ и ГУ ДОДД об отсутствии претензий к сохранности в зоне Работ технических средств организации Дорожного движения и(или) восстановлении их дислокации существовавшей до начала Работ в соответствии со схемой организации Дорожного движения на период Работ, если иное не предусмотрено проектом.

11. Порядок производства плановых Работ

11.1. Вынос проектных разбивочных осей Объектов в натуру

11.1.1. Вынос в натуру проектных разбивочных осей вновь строящихся и реконструируемых Объектов производится специализированными организациями, имеющими соответствующие государственные лицензии на проведение этих видов Работ.

11.1.2. До начала Работ специализированная организация выносит в натуру:

проектные разбивочные оси Объекта;

оси дорог и линии бордюров.

11.1.3. Вынесенные в натуру проектные разбивочные оси строящегося Объекта фундаментально закрепляются и оформляются соответствующим актом.

11.2. Основные обязанности Подрядчика и Владельца Объекта при производстве Работ, предусмотренных пунктом 8 Правил.

Подрядчик обязан:

11.2.1. Иметь на Объекте Ордер, правоустанавливающий документ на земельный участок, в границах которого осуществляются Работы, утвержденную к производству Работ проектную документацию, журнал производства Работ, а при необходимости также схему организации Дорожного движения и предъявлять их представителям организаций, имеющим право контроля Работ.

11.2.2. Установить на месте Работ информационный щит с указанием вида Работ, наименования Заказчика (Застройщика), Подрядчика и субподрядчиков, сроков начала и окончания Работ, фамилий, имен, отчеств ответственных производителей Работ, номеров рабочих телефонов.

11.2.3. При Работах с ограничением или закрытием движения общественного транспорта в срок не позднее, чем за 3 дня известить Комитет по транспорту, ГУ ДОДД, а также УГИБДД о начале Работ.

11.2.4. За три дня до начала Работ вызвать Владельцев существующих и строящихся Объектов, находящихся в зоне Работ. При проведении Работ в границах памятников истории и культуры и зонах их охраны сообщить о начале работ в КГИОП.

В сообщении указать характер, вид и место Работ, номер и дату выдачи Ордера, фамилию представителя производителя Работ на Объекте. До прибытия ответственного представителя Работы запрещаются.

При неявке на место Работ представителя Владельца повторить вызов и сообщить об этом Заказчику (Застройщику) и ГАТИ.

При повторной неявке на место Работ представителя Владельца Заказчик (Застройщик) Работ имеет право:

потребовать от руководства Владельца возмещение (компенсацию) ущерба от задержки Работ по причине неявки ответственного представителя Владельца на место Работ;

начать Работы с предупреждением Владельца Объекта об их начале.

11.2.5. Предъявить прибывшему представителю Владельца Ордер, проект и вынесенные в натуру проектные разбивочные оси Объекта Работ.

11.2.6. Оградить зону Работ, установить технические средства организации Дорожного движения в соответствии с согласованной схемой организации Дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, красные фонари на углах ограждений и не реже, чем через каждые 50 метров вдоль ограждения. На углах забора, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами.

11.2.7. Отшурфовать подземные Инженерные коммуникации по указанию и в присутствии представителей их Владельцев.

11.2.8. Складирование материалов, временное хранение техники и размещение бытового городка организовать в соответствии с ПОС (ППР), а их доставку на место Работ производить только после регистрации Ордера в организациях, указанных в условиях ГАТИ.

11.2.9. Обо всех повреждениях Объектов, находящихся в зоне Работ, незамедлительно сообщать Владельцам этих Объектов и в ГАТИ.

Работы в непосредственной близости от места повреждения до прибытия представителя Владельца должны быть приостановлены и могут производиться только в присутствии представителя Владельца и ответственного за Работы на Объекте.

Устранение повреждения Объекта производится Владельцем Объекта. Подрядчик, повредивший Объект, выполняет земляные и другие работы по указанию Владельца поврежденного Объекта и оплачивает ремонтные работы, выполненные Владельцем, если иной порядок не оговорен Владельцем поврежденного Объекта и Подрядчиком.

Повреждения Объектов, выявленные (произошедшие не по вине Подрядчика) в зоне Работ, должны устраняться силами Владельца в сроки, согласованные Подрядчиком.

11.2.10. Подрядчик обязан на период Работ принять Объекты по акту на сохранность (ответственное хранение), обеспечить функционирование и нести ответственность за все Объекты, находящиеся в зоне его Работ, установленной проектом и(или) огражденной в соответствии с проектом (включая Работы по ликвидации аварии). После окончания Работ сдать Объекты их Владельцам в первоначальном виде, если иное не оговорено актом передачи этих Объектов на сохранность.

Владелец Объекта обязан:

11.2.11. По прибытии на место Работ с целью контроля или по вызову Заказчика (Застройщика) или Подрядчика Работ иметь при себе доверенность или служебное удостоверение, подтверждающее его должностные полномочия.

11.2.12. Проверить наличие Ордера, а при Работах на ведомственных территориях - письменного разрешения Владельца территории.

11.2.13. При отсутствии Ордера немедленно сообщить об этом в ГАТИ (кроме случаев, оговоренных Правилами при ликвидации аварийных ситуаций).

11.2.14. В протоколе комиссии или журнале производства работ записать свою фамилию, инициалы, должность, номер служебного телефона, свое мнение по решаемым комиссией вопросам (если оно расходится с общим мнением комиссии) или суть претензии к Заказчику (Застройщику) или Подрядчику, если она выявлена в ходе проверки Работ на Объекте.

11.2.15. Владелец дороги обязан проверить соответствие намеченного объема вскрытия конструкции Дорожной одежды объему, предусмотренному проектом, а при ликвидации аварии согласовать объемы вскрытия и восстановления Дорожной одежды.

11.2.16. Представитель Управления садово-паркового хозяйства обязан проверить соответствие нарушаемого благоустройства объему, предусмотренному проектом, и меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений в зоне Работ, отметить на месте деревья и кустарники, подлежащие сносу или пересадке, а при ликвидации аварий согласовать объемы нарушаемого и восстанавливаемого благоустройства. Деревья и кустарники, расположенные в охранных зонах Инженерных коммуникаций, восстановлению не подлежат.

11.2.17. Присутствовать при отрывке траншей (котлованов) и обратной их засыпке и контролировать сохранность своих Объектов, попадающих в зону Работ при авариях или иной необходимости ведения Работ.

11.2.18. При вызове на место Работ, где нет принадлежащих Владельцу Объектов, - явиться и письменно подтвердить это.

11.2.19. Владельцы Объектов не имеют права взимать плату с Заказчиков (Застройщиков) или Подрядчиков Работ за выход на место Работ и технический надзор за сохранностью своих Объектов при производстве Работ.

11.2.20. При необходимости производства Работ, не предусмотренных проектом, и при отсутствии требований в технических условиях на существующих Объектах их Владельцы производят их в порядке, установленном Правилами.

11.2.21. Владельцы Объектов, находящихся в зоне Работ, обязаны в пятидневный срок с момента обращения Подрядчика сдать по акту со схемой свои Объекты на сохранность Подрядчику. За несданные Владельцем на сохранность Объекты Подрядчик ответственности не несет.

11.2.22. В случае сбора комиссий инициатор сбора обязан вести протокол, рассылать оформленные протоколы всем участникам комиссии. Протоколы без подлинных подписей всех присутствовавших членов комиссии считаются недействительными.

11.3. Порядок разборки Объектов

11.3.1. Вопросы сноса (демонтажа), переноса существующих Объектов, попадающих в зону Строительства (Реконструкции), должны быть отражены в проектно-сметной документации на Строительство (Реконструкцию). Заказчик (Застройщик) до начала Строительства (Реконструкции) должен решить все имущественно правовые вопросы с Владельцами сносимых (демонтируемых), переносимых Объектов.

11.3.2. Надзор за сносом (демонтажем) Объектов возлагается на Заказчика (Застройщика), а за перекладкой Инженерных коммуникаций - на их Владельцев.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

11.3.4. Отключение и подключение действующих Инженерных коммуникаций производится силами их Владельцев за счет средств Заказчика (Застройщика).

11.3.5. Отключение сносимых (демонтируемых) или реконструируемых Объектов от действующих Инженерных коммуникаций должно производиться по проектам, согласованным Владельцами Инженерных коммуникаций. При этом должно быть создано бесперебойное обеспечение остающихся Объектов.

11.3.6. Переустройство или разборка Инженерных коммуникаций могут производиться только после их отключения от действующих Инженерных коммуникаций и получения об этом справок от их Владельцев.

11.3.7. До начала Работ по благоустройству территории Инженерные коммуникации, замененные другими коммуникациями и выключенные в связи с этим из сети, а также временные коммуникации, необходимость в использовании которых отпала, должны быть демонтированы за счет средств Заказчика (Застройщика) на данный вид работ. Демонтаж Инженерных коммуникаций производится по проектам, согласованным с КГА, с обязательной проверкой их на загазованность.

11.3.8. При невозможности извлечения недействующих Инженерных коммуникаций они могут быть оставлены в грунте согласно обоснованному проектному решению с обязательным выполнением следующих условий:

колодцы и камеры должны быть разобраны на глубину не менее 1,8 м и засыпаны песком с тщательным послойным уплотнением, а крышки, решетки и другое оборудование - сняты;

входные и выходные отверстия трубопроводов должны быть плотно заделаны, а сами трубы затампонированы в соответствии с проектом;

концы кабелей должны быть заизолированы (запаяны);

кирпичные и бетонные подземные сооружения больших диаметров должны быть плотно заложены каменными материалами насухо или забиты песком.

11.3.9. Материалы от разборки Объектов должны быть вывезены на полигоны отходов в соответствии с установленным Регламентом.

11.3.10. Перенос геодезических знаков осуществляет специализированная организация по согласованию с Геослужбой города за счет средств Заказчика (Застройщика).

11.3.11. Если в соответствии с ПОС (ППР) при сносе (демонтаже), переносе существующего Объекта требуется установка временного ограждения зоны Работ, Ордер на его установку должен быть получен в ГАТИ.

11.4. Работы на Инженерных коммуникациях закрытыми способами

11.4.1. Выбор способа Работ на Инженерных коммуникациях в зависимости от технических возможностей и экономической целесообразности определяется проектом.

11.4.2. При проектировании Работ в проезжей части улиц с усовершенствованным покрытием и интенсивным Дорожным движением приоритет должен быть отдан закрытым способам.

11.4.3. При выборе способа Работ учитываются технические требования и обоснования Заказчиков (Застройщиков) и Подрядчиков, Владельцев Инженерных коммуникаций, Владельцев дорог, УГИБДД.

11.4.4. При комплексном ремонте улиц во избежание последующих разрытий в проектах следует предусматривать закладку резервных каналов и футляров в границах проезжей части улиц, позволяющих в последующем проводить Работы по развитию сетей без нарушения Дорожной одежды улиц и вскрытия газонов.

11.5. Порядок производства земляных Работ

11.5.1. При производстве земляных работ должны выполняться общие требования, изложенные в п. 11.2 Правил.

11.5.2. Разработка грунта в траншеях и котлованах при пересечении ими подземных Инженерных коммуникаций допускается только вручную после установления фактического местоположения этих Объектов в присутствии представителей их Владельцев.

Положение подземных Инженерных коммуникаций, проложенных параллельно оси строящегося Объекта (вдоль бровки траншеи или стенки котлована), должно определяться отрывкой шурфов не реже, чем через 25 метров вдоль трассы и на всех углах поворота, а для кабеля - через 5 метров.

11.5.3. Машинистам строительных машин должна быть выдана схема производства Работ механизированным способом. На месте обозначаются границы Работ и расположение существующих подземных Инженерных коммуникаций (подземных частей Объектов), сохранность которых должна быть обеспечена.

11.5.4. Вскрытие Дорожной одежды производится в границах и объемах предусмотренных проектом и Ордером на производство Работ.

Разобранное асфальтобетонное покрытие должно быть вывезено с Объекта строительства в течение суток, если иное не предусмотрено проектом.

11.5.5. Грунт, вынимаемый из траншей и котлованов, должен одновременно с отрывкой вывозиться во временный отвал на специальные площадки, оформленные в установленном порядке и по письменному согласованию с Администрацией района Санкт-Петербурга.

Устройство временных отвалов на месте производства земляных работ не допускается, если иное не предусмотрено проектом.

В отдельных случаях временные отвалы грунта, пригодного для обратной засыпки, разрешается складировать на бровке траншеи (котлована) в пределах ограждений строительной площадки или в других местах, предусмотренных ППР.

Загрязненные грунты вывозятся на специальные полигоны твердых отходов по заключению органов санитарно-эпидемиологического надзора.

11.5.6. При производстве Работ не допускается засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток и патрубков дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых насаждений, геодезических знаков, а также складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных Инженерных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач и линий связи.

11.5.7. В случае необходимости временного складирования вынимаемого из траншеи грунта в зонах расположения Инженерных коммуникаций, геодезических знаков следует получить согласование у Владельцев этих Объектов.

11.5.8. Земляные Работы в непосредственной близости от существующих Объектов производятся в соответствии с требованиями проекта, ППР и нормативных документов Владельцев этих Объектов. Указанные Работы выполняются под наблюдением лица, ответственного за производство Работ, указанного в Ордере.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) в охранных зонах действующих подземных Инженерных коммуникаций запрещено. При разработке траншей и котлованов вскрытые подземные Инженерные коммуникации защищаются специальными коробами и подвешиваются.

11.5.9. В случае обнаружения при производстве Работ несоответствия расположения существующих в зоне Работ Объектов рабочим чертежам, обнаружения Объектов, а также фрагментов старых зданий и сооружений, археологических древностей и других исторических ценностей, не отраженных в чертежах, Подрядчик должен немедленно приостановить Работы, поставить в известность Заказчика (Застройщика), ГАТИ и сделать об этом запись в журнале производства Работ.

11.5.10. Заказчик (Застройщик) обязан собрать на месте комиссию с участием представителей заинтересованных организаций, включая представителей проектной организации и ГАТИ, а при необходимости КГИОП. Комиссия фиксирует с составлением акта все выявленные несоответствия проектной документации для последующего внесения изменений и(или) дополнений в проект.

11.5.11. Акт комиссии и предложения по изменению проекта, оформленные проектной организацией, Заказчик (Застройщик) представляет в Отдел подземных сооружений КГА, который обязан рассмотреть предложения в течение трех дней и принять решения по представленным документам.

11.5.12. Откорректированная проектная документация, прошедшая необходимые согласования (включая Отдел подземных сооружений КГА), передается Заказчиком (Застройщиком) на рассмотрение в ГАТИ и Подрядчику к производству Работ. В журнале производства Работ Заказчиком (Застройщиком) или руководством Подрядчика по согласованию с ГАТИ делается запись, разрешающая возобновление Работ.

11.5.13. В случае изменения условий Работ, вызванных корректировкой проекта, ГАТИ при необходимости вносит изменения и(или) дополнения в условия выданного Ордера.

11.5.14. При поперечном вскрытии Дорожной одежды в пределах полосы трамвайных и других рельсовых путей проектирование конструкции и расчет прочности моста (рельсового пакета) под этими путями, его установка производятся либо Владельцем пути за счет средств Заказчика (Застройщика), либо по договоренности с ним - Заказчиком (Застройщиком).

При вскрытии полосы трамвайных и других рельсовых путей восстановление путей, покрытия на них выполняются только по согласованию с их Владельцами. Работы по восстановлению путей подлежат сдаче их Владельцам.

11.5.15. В местах вскрытия Дорожной одежды капитального типа траншеи (котлованы) разрабатываются в креплениях, а обратная засыпка выполняется послойно песком.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приложение 12 к данному документу отсутствует.

11.5.16. Порядок выполнения радиационного контроля при производстве земляных работ определяется в приложении 12 к Правилам.

11.6. Восстановление нарушенного благоустройства

11.6.1. После проведения Работ по Строительству, Реконструкции или Капитальному ремонту Объектов производится комплексное восстановление нарушенного благоустройства.

11.6.2. Траншеи большой протяженности, множественные места разрытий должны сдаваться под восстановление благоустройства поэтапно, независимо от окончания Работ на Объекте в целом, если иное не предусмотрено проектом.

11.6.3. Обратная засыпка траншей и котлованов должна производиться с соблюдением норм и правил, технических условий и проектных решений пригодным для этих целей грунтом. При использовании для засыпки привозного грунта необходимо подтверждение соответствия его экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Не допускается использовать для обратной засыпки грунт, не отвечающий экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

11.6.4. Обратная засыпка и устройство основания дорог, восстанавливаемых в зимнее время (в период отрицательных температур), должны выполняться по специально разработанному проекту, обеспечивающему необходимое качество их выполнения.

11.6.5. Работы по восстановлению Дорожной одежды должны быть начаты после засыпки траншеи (котлована):

в местах поперечных разрытий улиц и в пределах трамвайных и других рельсовых путей - немедленно и закончены в течение 24 часов;

во всех остальных случаях - выполнены в течение трех суток.

Конструкция Дорожной одежды после ее вскрытия должна быть восстановлена в первоначальном виде.

11.6.6. Засыпка траншей (котлованов) после Работ на Объектах может производиться только после подписания ответственными представителями Владельцев этих Объектов актов на скрытые работы по завершенным этапам строительства.

11.6.7. Засыпка траншей (котлованов) производится под техническим контролем Владельцев Объектов, а при Работах, связанных со вскрытием Дорожной одежды, также в присутствии представителей технического надзора Владельцев дорог и авторского надзора проектных организаций, которые должны быть извещены о времени начала Работ по засыпке не позднее чем за сутки.

11.6.8. Подрядчик, выполнявший Работы по засыпке траншеи (котлована), обязан передать Объект организации, восстанавливающей Дорожную одежду или элементы внешнего благоустройства (зеленые насаждения, набивные дорожки и площадки, малые архитектурные формы и т.д.), для чего:

вывезти с Объекта оставшиеся материалы, лишний грунт, строительный мусор, руководствуясь Технологическим регламентом по обращению со строительными отходами;

вызвать ответственного представителя Владельца восстанавливаемой территории и Подрядчика, на которого возложена обязанность восстановления нарушенного благоустройства, для передачи Объекта под восстановление по акту приема-передачи;

при восстановлении Дорожной одежды представить Подрядчику и Владельцу дороги акт о степени уплотнения грунта в траншее (котловане) при обратной засыпке, которая должна соответствовать проектной, а при отсутствии таких указаний - требованиям нормативных документов;

при выполнении указанных Работ в зоне трамвайных и других рельсовых путей Объект под восстановление Дорожной одежды передается с участием Владельцев путей.

11.6.9. Сроки восстановления траншей (котлованов) в проезжей части и тротуарах контролируются ГАТИ и Владельцем дороги.

11.6.10. Восстановление Дорожной одежды на городских улицах должно производиться специализированными дорожными организациями.

11.6.11. Регулировка, ремонт, замена крышек колодцев, камер, газовых и кабельных коверов, не переданных на обслуживание дорожно-эксплуатационным организациям, трамвайных путей при разности их высотных отметок с дорожным покрытием, не соответствующей требованиям государственных стандартов, производится Владельцами этих сооружений.

11.6.12. Восстановление Дорожной одежды в местах регулировки крышек колодцев, камер и коверов, а также ремонта трамвайных и других рельсовых путей должно выполняться в течение 24 часов после окончания работ по их регулировке.

11.6.13. Восстановление Дорожной одежды после прокладки Инженерных коммуникаций в зоне трамвайных и других рельсовых путей или после снятия трамвайных и других рельсовых путей должно начаться немедленно после засыпки траншеи.

11.6.14. Садово-парковые территории (скверы, газоны, набивные дорожки, посадки и др.), нарушенные в процессе Работ, должны быть восстановлены в полном объеме и сданы их Владельцу.

11.6.15. Ответственность за своевременную сдачу траншеи (котлована) под восстановление Дорожной одежды и зеленых насаждений несет Подрядчик, производящий земляные работы.

11.6.16. В случае возникновения на месте Работ просадок в течение года (при производстве Работ закрытым способом - в течение трех лет) после завершения Работ Заказчик (Застройщик) Работ обязан устранить просадки или профинансировать эти Работы.

11.7. Строительство, Реконструкция и Капитальный ремонт дорог

11.7.1. До начала Работ по Строительству, Реконструкции и Капитальному ремонту проезжих частей дорог и тротуаров должны быть выполнены все предусмотренные комплексным проектом и адресной программой строительства Работы по Строительству, Реконструкции и Капитальному ремонту (ремонту) существующих Инженерных коммуникаций.

11.7.2. Если до начала дорожных Работ переустройство предусмотренных комплексным проектом Инженерных коммуникаций является невозможным, их Владельцы обязаны заложить трубы, футляры и при необходимости выполнить другие мероприятия, предотвращающие в дальнейшем вскрытие Дорожной одежды в местах пересечения этих коммуникаций со строящимися или ремонтируемыми дорогами и тротуарами.

11.7.3. При Строительстве, Реконструкции и Капитальном ремонте (в отдельных случаях ремонте) дорог Заказчик (Застройщик) на дорожные Работы совместно с Подрядчиком обязаны:

проверить в зоне дорожных Работ выполнение всех Работ на Инженерных коммуникациях (включая укладку через проезжую часть резервных труб и футляров), предусмотренных комплексным проектом, совмещенным графиком Работ и протоколом межведомственного совещания в ГАТИ;

получить справки лабораторных испытаний о степени уплотнения грунта в засыпанных после прокладки Инженерных коммуникаций траншеях (котлованах) в зоне Работ;

в присутствии Владельца Инженерных коммуникаций, для которых по проекту закладываются резервные трубы, проверить после укладки основания (до укладки асфальтобетонной смеси) проходимость каждой заложенной через проезжую часть резервной трубы и сдать их Владельцу коммуникаций.

11.7.4. В случае нарушения графика совмещенных Работ и переноса в связи с этим дорожных Работ на следующий год после прокладки Инженерных коммуникаций Подрядчик, производивший их прокладку, должен установить крышки колодцев, камер, коверов на уровне существующего дорожного покрытия за счет Заказчика (Застройщика), допустившего нарушение графика совмещенных Работ.

11.7.5. Регулировка крышек колодцев и камер, газовых и кабельных коверов в пределах 25 см включительно, в том числе их опускание, которое может быть выполнено путем снятия регулировочных колец ("камней"), производится Подрядчиком на дорожные Работы при техническом контроле Владельцев указанных сооружений.

11.7.6. Регулировка, специальный ремонт или замена крышек колодцев, камер газовых и кабельных коверов (или самих колодцев и камер) на высоту более 25 см должна производиться в соответствии с проектом дорожных Работ Владельцами этих сооружений в сроки производства дорожных Работ.

11.7.7. После окончания дорожных Работ, до сдачи дорожных Объектов в эксплуатацию, Подрядчик, производивший эти Работы, обязан очистить места Работ от строительных материалов, мусора и грунта в соответствии с Технологическим регламентом по обращению со строительными отходами и сдать по акту Владельцам все принятые им на сохранность Объекты, находящиеся в зоне дорожных Работ.

11.7.8. По не сданным в эксплуатацию дорогам и участкам дорог движение транспорта не допускается. Подрядчик на дорожные Работы обязан оградить эти участки соответствующими знаками, соблюдая условия безопасности Дорожного движения.

11.7.9. В случаях когда проектом не предусмотрен ввод в эксплуатацию дороги или дорожного Объекта отдельными пусковыми комплексами, а необходимость в этом возникла в процессе Работ, то условия открытия Дорожного движения Заказчик (Застройщик) в обязательном порядке должен согласовать с УГИБДД и представить материалы согласования в ГАТИ для внесения изменений в действующий Ордер.

11.7.10. Производство работ на подходах к железнодорожным переездам Заказчик (Застройщик) обязан согласовывать с Владельцем переезда.

12. Порядок производства ремонтно-восстановительных Работ при авариях на Инженерных коммуникациях

12.1. Владельцы Инженерных коммуникаций при получении сигнала об аварии на принадлежащих им коммуникациях обязаны немедленно направить аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность Дорожного движения и сохранность расположенных рядом Инженерных коммуникаций и других Объектов.

12.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана:

отправить в ГАТИ, Владельцам Инженерных коммуникаций и других Объектов, находящихся в зоне аварии, фиксированное сообщение о характере и месте аварии и дополнительно, при авариях в границах Красных линий улиц, - в территориальное подразделение ГИБДД, в зоне зеленых насаждений, трамвайных и других рельсовых путей - их Владельцам;

оформить в ГАТИ Ордер на производство аварийных Работ (приложение 4 к Правилам).

12.3. Для получения Ордера на производство аварийных Работ необходимо представить в ГАТИ следующие документы:

заявку установленной формы (приложение 3 к Правилам), заверенную подписью и печатью руководителя организации, устраняющей аварию, с отметкой Владельца коммуникации, подтверждающего факт аварии;

схему производства Работ с установкой дорожных знаков, согласованную с территориальным подразделением УГИБДД и Комитетом по транспорту (при авариях в границах Красных линий улиц).

12.4. Владельцы Инженерных коммуникаций и других Объектов, находящихся в зоне аварийных Работ, после получения факсимильного сообщения (телефонограммы) об аварии обязаны вне зависимости от времени суток направить к месту аварии своего представителя, который должен указать расположение своих коммуникаций или подземных частей Объектов и для обеспечения их сохранности проконтролировать порядок производства аварийных Работ.

12.5. На месте Работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответственный представитель организации, выполняющей аварийные Работы, имеющий при себе служебное удостоверение и Ордер ГАТИ.

В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни разрешается выполнять аварийные Работы с последующим оформлением Ордера в ГАТИ.

12.6. Ордер на производство аварийных Работ выдается на срок до 3 суток, включая время на первичное восстановление нарушенного благоустройства.

12.7. Не разрешается устройство котлованов (траншей) глубиной более 1 м без крепления их стен.

12.8. Организации, складировавшие различные материалы и оборудование или устроившие отвалы грунта или мусора на месте аварии, если это препятствует аварийным Работам, обязаны по требованию организации, производящей Работы по ликвидации аварии, немедленно и за свой счет освободить зону Работ.

12.9. Организация, производящая Работы по ликвидации аварии, после устранения аварии на дороге обязана убрать лишний грунт и произвести первичное восстановления Дорожной одежды в течение 24 часов.

Первичное восстановление дорожного покрытия проезжей части из камня производится путем мощения снятым камнем с восстановлением существующей конструкции Дорожной одежды.

Первичное восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части производится путем укладки в уровне существующего покрытия укрепленного щебеночного слоя толщиной 40 см на песчаном основании толщиной 60 см. Первичное восстановление без укрепления щебеночного слоя асфальтобетонной крошкой, горячей асфальтобетонной смесью, холодным асфальтобетоном или другими связующими материалами не допускается.

При восстановлении конструктивных слоев Дорожной одежды должны использоваться материалы, идентичные по своим характеристикам материалам существующих конструктивных слоев Дорожной одежды.

Дальнейшее благоустройство зоны Работ выполняется в соответствии с п. 11.6 Правил.

12.10. Владельцы дорог в зоне ликвидированной аварии обязаны следить за состоянием восстановленного участка и в случае просадок или разрушения Дорожной одежды сообщать об этом Владельцам подземных Инженерных коммуникаций для принятия мер по устранению выявленных дефектов.

12.11. Владельцы подземных Инженерных коммуникаций обязаны выполнять повторные восстановления мест просадок в сроки, установленные в п. 12.9 Правил вплоть до их полной ликвидации.

12.12. Организация, производившая Работы по ликвидации аварий в зоне зеленых насаждений, после восстановления обязана передать по акту место аварийного разрытия Владельцу территории.

12.13. Восстановление зеленых насаждений в зоне аварийных Работ должно выполняться в соответствующие агротехнические сроки по согласованию с Владельцем зеленых насаждений.

12.14. Восстановление нарушенного благоустройства в местах аварийных разрытий во всех случаях осуществляется за счет Владельца Объекта, на котором проводились Работы по ликвидации аварии.

12.15. Закрытие Ордера на аварийные Работы производится ГАТИ после восстановления нарушенного благоустройства в зоне аварийных Работ при наличии соответствующих отметок Владельца территории и организаций, указанных в Ордере.

12.16. Ордеры (разрешения) на производство ремонтно-восстановительных Работ в пределах закрытых ведомственных территорий выдаются в соответствии с п. 10.20 Правил при предоставлении схемы производства Работ.

12.17. Запрещается производить плановые Работы под видом аварийных Работ.

13. Порядок обеспечения безопасности Дорожного движения при производстве Работ

13.1. Подрядчик, производящий Работы, обязан обеспечить согласованный порядок, очередность, сроки Работ, безопасность Дорожного движения.

13.2. Порядок и время Работ на проезжей части, тротуарах, обочинах, разделительной полосе, уличных газонах определяется схемой организации Дорожного движения на период этих Работ.

13.3. Схема организации Дорожного движения должна разрабатываться в составе проектной документации.

13.4. В случаях производства Работ в местах, указанных в п. 13.2 Правил без составления проектной документации, Подрядчик обязан до начала Работ разработать и представить на согласование в территориальное подразделение ГИБДД и Комитет по транспорту типовую схему организации Дорожного движения на период Работ. В типовой схеме должны быть указаны границы участков Работ без конкретной привязки к местности.

Работы, указанные в разделах 9 и 12 Правил, допускается выполнять без получения разрешения УГИБДД при условии выполнения п. 13.4 Правил.

13.5. В случаях когда требуется ввести какие-либо изменения или ограничения Дорожного движения без выполнения Работ на Объектах (ограничение грузоподъемности искусственного сооружения, запрещение проезда (прохода) около Объекта и т.д.), Владелец Объекта обязан разработать, согласовать с УГИБДД, Комитетом по транспорту и реализовать схему организации Дорожного движения. Отклонение от утвержденной схемы организации Дорожного движения на период Работ не допускается.

13.6. При производстве Работ должны быть обеспечены свободные проходы к зданиям и входы в них путем установки через траншеи пешеходных мостиков с перилами, а также свободные въезды во дворы в соответствии с порядком Работ, согласованным с Управлением государственной противопожарной службы, УГИБДД, Городской станцией скорой помощи, жилищными и другими заинтересованными организациями.

13.7. При Работах, связанных с изменением или ограничением Дорожного движения, Подрядчик, получивший Ордер на их проведение, обязан за трое суток до начала Работ зарегистрировать Ордер в УГИБДД.

При регистрации Ордера на плановые Работы в УГИБДД Подрядчик обязан предъявить документ, зарегистрированный в ГУ ДОДД об обеспечении сохранности постоянных технических средств организации Дорожного движения и их коммуникаций, попадающих непосредственно в зону проведения Работ, гарантиях и условиях возмещения ущерба в случае повреждения или утраты по вине Подрядчика.

До начала Работ Подрядчик обязан предъявить территориальному подразделению ГИБДД временные технические средства организации Дорожного движения (дорожные знаки, крепеж, стойки, растяжки, светофоры и т.д.), установленные в соответствии со схемой организации Дорожного движения на период Работ, и получить в журнале производства Работ отметку об их соответствии указанной схеме и техническим нормативам.

13.8. Запрещается до полного обустройства зоны Работ в соответствии с утвержденным ПОС (ППР), условиями п. 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 Правил начинать Работы, размещать на Объекте механизмы, технику, материалы, инвентарь, вагоны-бытовки.

13.9. Подрядчик обязан постоянно следить за сохранностью и рабочим состоянием технических средств организации Дорожного движения, указанных в схеме организации Дорожного движения.

13.10. Для обеспечения безопасного пешеходного движения по обеим сторонам улицы должен предусматриваться проход шириной не менее 1,5 метра. В исключительных случаях тротуар может быть полностью закрыт для движения пешеходов. При этом в обязательном порядке должно быть сохранено движение пешеходов по противоположному тротуару с организацией пешеходных переходов.

13.11. Ограждения для фасадов зданий и сооружений выполняются из специально предусмотренных пригодных для этого по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период строительства. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на улицы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных непрозрачных износостойких материалов.

13.12. В целях безопасности пешеходов в местах близкого размещения зоны Работ к переходной зоне над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.

13.13. Инвентарные ограждения должны отвечать требованиям действующих государственных стандартов.

13.14. При Работах на проезжей части улиц в качестве ограждения могут использоваться дорожные блоки из полимерных материалов. Применение бетонных блоков и железобетонных свай в качестве ограждения зон Работ запрещено.

13.15. Ограждения зоны Работ должны иметь опрятный внешний вид: покрашены, очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей.

Ограждения и их элементы должны быть выполнены с применением светоотражающих материалов и окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

13.16. В зимний период Подрядчик обязан обеспечить очистку от снега и льда метровой зоны вдоль внешней границы временных ограждений, а также надлежащее содержание пешеходных сооружений через траншеи.

13.17. Подрядчик, выполняющий Работы на проезжей части улиц и тротуарах, должен быть оснащен необходимыми техническими средствами безопасности Дорожного движения: дорожными знаками с улучшенными светотехническими характеристиками, импульсными сигнальными стрелками, фонарями, специальной униформой со светоотражающими вставками для дорожных рабочих и проблесковыми маячками оранжевого цвета для дорожной техники. Без наличия указанных средств начало Работ на проезжей части не разрешается.

Количество и места расстановки дорожных знаков должны соответствовать утвержденной схеме организации Дорожного движения. Использование нестандартных и самодельных дорожных знаков и ограждений без светоотражающих свойств запрещено. Импульсные стрелки должны быть включены независимо от времени суток. Технические средства организации Дорожного движения и другие средства безопасности должны быть выполнены в соответствии с действующими государственными стандартами или техническими условиями производителя этой продукции.

13.18. При необходимости вскрытия крышек колодцев в местах движения автомобильного транспорта и пешеходов люки ограждаются, обустраиваются средствами сигнализации и временными предупредительными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии с типовыми схемами организации Дорожного движения, согласованными с территориальными подразделениями ГИБДД.

14. Производство исполнительных контрольно-геодезических съемок, составление исполнительных чертежей строящихся и реконструируемых подземных Инженерных коммуникаций

14.1. Исполнительная контрольно-геодезическая съемка строящихся и реконструируемых подземных Инженерных коммуникаций производится в процессе Работ с целью контроля за соответствием будущего сооружения проектному положению в плане и профиле, для своевременного исправления возможных отклонений от проекта, получения фактического планово-высотного положения всего построенного Объекта и составления исполнительных чертежей проложенных Инженерных коммуникаций.

14.2. Порядок производства и организации исполнительных контрольно-геодезических съемок в Санкт-Петербурге определяет Геослужба города.

14.3. Исполнительная контрольно-геодезическая съемка строящихся и реконструируемых магистральных Инженерных коммуникаций, проходящих в пределах Красных линий улиц, а также транзитом по кварталам и ведомственным территориям выполняется специализированными организациями, имеющими соответствующие государственные лицензии и разрешения Геослужбы города на проведение этих видов Работ.

14.4. Исполнительная съемка электрокабелей, передаваемых в эксплуатацию в Кабельную сеть ОАО "Ленэнерго" выполняется и сдается в Геослужбу города Кабельной сетью ОАО "Ленэнерго".

14.5. Исполнительная контрольно-геодезическая съемка строящихся и реконструируемых внутриквартальных подземных Инженерных коммуникаций осуществляется Подрядчиком при наличии соответствующей государственной лицензии на выполнение данного вида Работ.

14.6. Исполнительные чертежи и сличительная ведомость соответствия проекту планово-высотного положения проложенных подземных Инженерных коммуникаций передается исполнителем съемки Подрядчику Работ в 2 экземплярах в течение 10 дней после завершения съемок.

14.7. Обо всех отступлениях от проекта, установленных в процессе выполнения исполнительной контрольно-геодезической съемки строящихся и реконструируемых подземных Инженерных коммуникаций, исполнитель съемки должен незамедлительно оповещать Заказчика (Застройщика), Подрядчиков Работ и ГАТИ для принятия соответствующих мер.

14.8. Комиссия по приемке в эксплуатацию принимает проложенные внеквартальные подземные Инженерные коммуникации по представлению Заказчиком (Застройщиком) исполнительных чертежей и сличительной ведомости.

14.9. На исключенные из эксплуатации подземные Инженерные коммуникации их Владельцы обязаны составить и передать в Геослужбу города исполнительные чертежи с точным отражением в них как оставленных в грунте, так и изъятых участков (частей) этих коммуникаций.

14.10. Производство исполнительных контрольно-геодезических съемок может производиться в электронном виде по согласованию с Геослужбой города.

14.11. Владельцы подземных Инженерных коммуникаций, независимо от их ведомственного подчинения, обязаны иметь исполнительные чертежи принадлежащих им подземных Инженерных коммуникаций, систематически вести их инвентаризацию и по запросу КГА (но не позднее десятидневного срока) представлять их в Отдел подземных сооружений КГА.

15. Контроль выполнения Правил

Контроль выполнения Правил осуществляют:

15.1. ГАТИ - за выполнением Работ в соответствии с проектной документацией, условиями Ордера на эти Работы; сроками выполнения Работ; санитарным состоянием зоны Работ, внешним видом временных ограждений строительных площадок; а также координирует комплексность и очередность выполнения Работ в соответствии с компетенцией ГАТИ.

15.2. Иные исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - в соответствии с их компетенцией, установленной Правительством Санкт-Петербурга.

16. Ответственность за нарушение Правил

Административная ответственность за нарушение требований Правил для организаций, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, предпринимателей без образования юридического лица, физических лиц установлена Кодексом РФ "Об административных правонарушениях", Законом Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге" от 29.05.2003 N 239-29 в редакции на 12.01.2005.

17. Приложения

Приложение 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Приемные дни: среда, пятница с 9.00 до 13.00.

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Манежная площадь, 4.

Тел. 315-80-43, факс 571-94-19 E-mail: gati@.online.ru

E-mail начальника ГАТИ: gati@.gov.spb.ru

http://webcenter.ru/gati

_____________________________________________________________________

ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ

Номер договора _______________ дата подписания договора _____________

Разрешение взамен _____________ номер _____________ дата ____________

Запрашиваемые сроки работ: начало ____________ окончание ____________

Заказчик (Застройщик)________________________________________________

(адрес, почтовый индекс, телефон, номер лицензии)

Организация, производящая работы ____________________________________

_____________________________________________________________________

(адрес, почтовый индекс, телефон, номер лицензии)

Плательщик __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(адрес, почтовый индекс, телефон)

р/с N _______________________________ к/с N _________________________

Банк ______________________________ Код по ОКПО _____________________

Код по ОКОНХ ________________________________________________________

Адрес работ: район ______________________ улица _____________________

От ______________________ до _______________________ N дома _________

Уточнение адреса ____________________________________________________

Площадь земельного участка _______________ Кадастровый N (при наличии

кадастрового учета) _________________________________________________

Вид работ: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Суть прокладки (магистральная, ввод, выпуск) ________________________

Организация, восстанавливающая благоустройство ______________________

Нарушаемое благоустройство, объем (кв. м) ___________________________

Тротуар ___________________ Проезжая часть __________________________

Озеленение _________________________ Грунт __________________________

Ограничение движения (в т.ч. пасс. транспорта) ______________________

Проектировщик ____________________________________ необ. КИС ________

Шифр и номер чертежа, дата __________________________________________

ОПС Комитета по градостроительству и архитектуре ____________________

Разрешение СГСНиЭ ___________________________________________________

Работы   обеспечены   финансированием   в  полном   объеме,   включая

благоустройство территории.

.....................................................................

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЗА РАБОТЫ

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________

2. Должность ________________________________________________________

3. Контактный телефон _______________________________________________

4. Домашний адрес ___________________________________________________

Заказчик (Застройщик)                       Руководитель организации,

произв. работы

М.П. ________________________               М.П. ____________________

Приложение 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Приемные дни: среда, пятница с 9.00 до 13.00.

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Манежная площадь, 4.

Тел. 315-80-43, факс 571-94-19 E-mail: gati@.online.ru

E-mail начальника ГАТИ: gati@.gov.spb.ru

http://webcenter.ru/gati

_____________________________________________________________________

ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ "___" N ______

от _________________

к договору N ____ от ______________

(Действительно только после регистрации в организациях,

указанных в пункте "А" на обратной стороне листа)

Производство работ разрешено с ________________ по __________________

Наименование организации, производящей работы: ______________________

Адрес: ________________ почтовый индекс __________ телефон __________

Заказчик (Застройщик) _______________________________________________

Адрес: ________________ почтовый индекс __________ телефон __________

Организация, восстанавливающая благоустройство ______________________

_____________________________________________________________________

Адрес работ: район ___________________, ул. _________________________

от ____________________________ до __________________________________

N дома ________ уточнение ___________________________________________

Площадь земельного участка _________ Кадастровый N (при нал. кадастр.

учета) ______________________________________________________________

Вид работ: _______________________ Вид фонда: _______________________

Направление прокладки: ________________ Протяженность: ______________

Место прокладки: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Диаметр/напряжение: _________________________________________________

Площадь вскрываемого покрытия (кв. м): асфальт - _____, газон - ____,

грунт - _____, плитка _____

Ограничение движения общегородского транспорта: _____________________

Ограничение движения пассажирского транспорта: а-с _______ т-с ______

т-й _________

Ответственный за производство работ

Ф.И.О., должность ___________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________

_____________________________________________________________________

Особые условия ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ЛИНИЯ ОТРЕЗА ТАЛОНА К РАЗРЕШЕНИЮ

_____________________________________________________________________

ТАЛОН К ОРДЕРУ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ "___" N _____ ОТ ______

Наименование организации, производящей работы: ______________________

Адрес работ: район __________________ ул. _________________ д. ______

Вид работ: _________________________ Вид фонда: _____________________

Место прокладки:

Площадь вскрываемого покрытия: асфальт - _____, газон - ____, грунт -

_____, плитка - ______

Организация, восстанавливающая благоустройство: _____________________

_____________________________________________________________________

(уведомление владельца территории о вып. работ по благоустр.

на месте произв. строит. работ)

Приложение 3

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Приемные дни: среда, пятница с 9.00 до 13.00.

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Манежная площадь, 4.

Тел. 315-80-43, факс 571-94-19  E-mail: gati@.online.ru

E-mail начальника ГАТИ: gati@.gov.spb.ru

http://webcenter.ru/gati

_____________________________________________________________________

ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНЫХ РАБОТ

Номер договора _______________ дата подписания договора _____________

Запрашиваемые сроки работ: начало ____________ окончание ____________

Организация, производящая работы ____________________________________

(адрес, почтовый индекс, телефон,

номер лицензии)

_______________________ ИНН ___________________ КПП _________________

Адрес работ: район _______________________ улица ____________________

от ________________________ до ______________________ N дома ________

Уточнение адреса ____________________________________________________

Вид работ: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Причина аварии ______________________________________________________

Нарушаемое благоустройство, объем (кв. м) ___________________________

Тротуар _______________________ Проезжая часть ______________________

Озеленение ____________________ Грунт _______________________________

Ограничение движения ________________________________________________

Ограничение движ. пасс. транспорта __________________________________

.....................................................................

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЗА РАБОТЫ

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________

2. Должность ________________________________________________________

3. Контактный телефон _______________________________________________

4. Домашний адрес ___________________________________________________

Обязуюсь соблюдать Правила производства земляных, строительных  и

ремонтных   работ,   связанных   с   благоустройством   территорий  в

Санкт-Петербурге.

Подтверждаю,  что  данный объект полностью обеспечен необходимыми

материалами,  механизмами,  рабочей силой, типовым ограждением, щитом

информации.

Ответственный за работы _________________________________________

Руководитель организации, производящей работы

М.П. ____________________

Приложение 4

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Приемные дни: среда, пятница с 9.00 до 13.00.

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Манежная площадь, 4.

Тел. 315-80-43, факс 571-94-19 E-mail: gati@.online.ru

E-mail начальника ГАТИ: gati@.gov.spb.ru

http://webcenter.ru/gati

_____________________________________________________________________

ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО АВАРИЙНЫХ РАБОТ "___" N ____ от _____

Производство работ разрешено с __________________ по ________________

Наименование организации, производящей работы: ______________________

Адрес: _______________ почтовый индекс ___________ телефон __________

Адрес работ: район _____________________, ул.________________________

от ________________________________ до ______________________________

N дома ______ уточнение _____________________________________________

Вид работ: _________________________ Вид фонда: _____________________

Направление прокладки: ___________________ Протяженность: ___________

Место прокладки: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Диаметр/напряжение: _________________________________________________

Площадь вскрываемого покрытия (кв. м): асфальт - _____, газон - ____,

грунт - _____, плитка _____

Ограничение движения общегородского транспорта: _____________________

Ограничение движения пассажирского транспорта: а-с _______ т-с ______

т-й _______

Ответственный за производство работ

Ф.И.О., должность: __________________________________________________

Контактный телефон: _________________________________________________

_____________________________________________________________________

Особые условия ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ЛИНИЯ ОТРЕЗА ТАЛОНА К РАЗРЕШЕНИЮ

_____________________________________________________________________

ТАЛОН К ОРДЕРУ НА ПР-ВО АВАРИЙНЫХ РАБОТ "___" N ____ от ______

Уведомление владельца территории о выполнении работ

по благоустройству

Наименование организации, производящей работы: ______________________

Адрес работ: район _________________ ул. __________________ д._______

Адрес под восстановление дорожного покрытия принят:

Начальник дор.-эксплуатационного участка (начальник ПРЭО) ___________

Район _______________________________________________________________

Адрес под восстановление зеленых насаждений принят __________________

Район _______________________________________________________________

Начальник _______________ участка ___________________________________

Траншея (котлован) засыпан. Лишний грунт, стройматериалы и строймусор

убраны. Территория спланирована.

Владелец территории _________________________________________________

Подписи заверяются печатью. Талон сдается в ГАТИ для закрытия взятого

разрешения.

Кадис.ru